Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199000, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.33 офис 39;

www.enko.spb.ru, тел. 812-328 81 11, тел/факс.812-323 50 33;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 30/149

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Генеральный план

Шольского сельского поселения

Генеральный план с. Зубово

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» |  | И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Шольское поселение

2011

# АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Главный экономист проекта | – экономист градостроительства О.А. Мигунова |
| Введение. Основные сведения о территории | куратор проекта А.А. Искяндаров |
| Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории | экологи градостроительства А.В. Васильев, Ю.В.Рябов |
| Современное использование территории. Объекты культурного наследия. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории. Мероприятия по охране объектов культурного наследия | инженеры Т.А. Андреева, М.А. Ковригина, инженер-землеустроитель Р.В. Николаев |
| Социально-экономическое развитие. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания | экономист градостроительства О.А. Мигунова |
| Развитие транспортной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры | инженер по развитию транспортной инфраструктуры А.А. Искяндаров |
| Развитие инженерной инфраструктуры. Объекты инженерной инфраструктуры | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, Л.В. Елисеев |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | экологи градостроительства А.В. Васильев, Ю.В.Рябов |
| ГИС-технологии | гл. специалист – А.М. Савинков |

ОГЛАВЛЕНИЕ

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ	2

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	8

3.1. Основные сведения о территории	8

3.2. Природные условия и ресурсы	8

3.3. Современное использование территории	10

3.4. Экологическая ситуация	11

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий	13

3.6. Объекты культурного наследия	17

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	19

4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории	19

4.2. Социально-экономическое развитие	21

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры	40

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры	42

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ        ПЛАНИРОВАНИЮ	49

5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	49

5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда	49

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	50

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	54

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	55

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО    ХАРАКТЕРА	58

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	64

8. ПРИЛОЖЕНИЯ	68

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Том1. Положения о территориальном планировании муниципального образования Шольское сельское поселение Белозерского муниципального района Вологодской области | 30/148 |
| 2 | Том2. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана муниципального образования Шольское сельское поселение Белозерского муниципального района Вологодской области | 30/149 |
| 2. Основные графические материалы |
| 1 | Генеральный план Шольского сельского поселения. Схема современного использования территории (опорный план). | 30/320 |
| 2 | Генеральный план Шольского сельского поселения. Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (проектный план). Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. | 30/321 |
| 3 | Генеральный план Шольского сельского поселения. Схема комплексной оценки. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема защиты территорий от опасных природных и техногенных воздействий. | 30/322 |
| 4 | Генеральный план Шольского сельского поселения. Схема транспортных коммуникаций. | 30/323 |
| 5 | Генеральный план Шольского сельского поселения. Схема инженерных коммуникаций. | 30/324 |
| 6 | Генеральный план Шольского сельского поселения. Схема размещения Шольского сельского поселения в границах Белозерского муниципального района. | 30/325 |
| 7 | Генеральный план Шольского сельского поселения. Схема объектов культурного наследия. | 30/326 |
| 8 | Генеральный план села Зубово. Схема размещения населенного пункта в структуре поселения. | 30/328 |
| 9 | Генеральный план села Зубово. Схема cовременного использования территории (опорный план). Схема комплексной оценки территории. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 30/329 |
| 10 | Генеральный план села Зубово. Схема проектных предложений по развитию населенных пунктов (основной чертеж) Схема инженерной, транспортной инфраструктур и планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема границ территорий объектов культурного наследия. | 30/330 |
| 3. Электронные материалы |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG на диске CD | 30/ |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Шольского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Шольского сельского поселения (муниципальный контракт № 165 от 11 октября 2010 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2035 г.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2025 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2035 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта учтены решения Схемы территориального планирования Вологодской области.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных Отделу архитектуры при Администрации Белозерского района, главе администрации Шольского сельского поселения и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Вологодской области, разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии сельского поселения, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются:

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах муниципального образования;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель муниципального образования.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь). Обеспечение надёжного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, разработка опорного плана, отображающего современную планировочную организацию территории, и разработка системы мероприятий, обеспечивающих решение этих проблем;

- разработка системы мероприятий, способствующих инвестиционному освоению территории;

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов  территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учётом требований к формированию ресурсов ИСОГД.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## 3.1. Основные сведения о территории

Шольское сельское поселение расположено в северо-западной части Белозерского района Вологодской области. Оно граничит с Вытегорским районом в северном направлении, с Бабаевским районом – в западном, с Вашкинским районом – в восточном, а также с муниципальными образованиями Панинское сельское поселение и Артюшинское сельское поселение Белозерского района с южной стороны.

В состав сельского поселения входит 39 населенных пунктов, из них 13 нежилых.

Площадь территории поселения 151926 га.

## 3.2. Природные условия и ресурсы

Климат

Шольское сельское поселение расположено в северо-западной части Белозерского района Вологодской области.

По схематической карте климатического районирования территории России (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») Шольское сельское поселение относится к району – II, подрайону – IIB. Климат характеризуется коротким летом и длинной зимой. Максимальная температура в зимний период достигает -40º С. В отдельные годы опускается и ниже. Максимальная температура в летний период +30º С. Средние температуры января -14,7º С, июля +16,1º С. Годовая сумма осадков составляет 460-520мм.

Снежный покров устанавливается в начале ноября и держится до 160-165 дней, до второй половины апреля. Глубина снежного покрова 65-70 см, глубина промерзания грунта 1,5-1,8 метра. Реки вскрываются в последнюю декаду апреля. Зимой и летом преобладают северо-западные и юго-западные ветра.

Гидрологическая характеристика

Шольское поселение в достаточной мере обеспечено водными ресурсами. На территории поселения расположено 23 озера, много болот, протекают 23 реки. Самые протяженные реки в поселении: Шола – 81 км, Базега – 51 км, М.Сепатка – 14 км, Морьевка – 13 км. Самые большие озера: Шольское – 1020 га, Сотозеро – 947 га, Ивановское – 128 га.

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

Большая часть территории Шольского сельского поселения ограниченно благоприятна для градостроительного освоения. Центральная часть представлена комплексами холмов и котловин, местами с развитием карстово-суффозионных процессов. Северо-западная часть поселения характеризуется местами развитием карстовых процессов и процессов заболачивания. Восточная часть поселения представлена заболоченными слабоволнистыми равнинами и террасами.

К неблагоприятным для градостроительного освоения относятся территории занятые заболоченными комплексами, а также речные поймы и нижние надпойменные террасы. Для данных участков характерно неглубокое залегание подземных вод. Территории подвержены процессам подтопления и затопления в период весеннего половодья и дождевых паводков.

Данные территории могут быть использованы для градостроительного освоения, однако требуют проведения дополнительных инженерных мероприятий.

На территории поселения имеются следующие минеральные ресурсы: песчано-гравийная масса, пески. Доломиты, торф, сапропель. За исключением песчано-гравийной смеси большинство минеральных ресурсов  не используется.

Данные по месторождениям приведены по наиболее современным материалам на период разработки проекта (2009-2010 г). Более детальная информация содержится в геологических фондах и архивах Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. Дальнейшее освоение территории должно согласовываться с отделом геологии и лицензировании Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области.

Лесные ресурсы

Леса на территории Шольского сельского поселения находятся в ведомстве Белозерского лесничества. Вопросы использования, охраны и воспроизводства лесов регламентируются Лесохозяйственным регламентом Белозерского государственного лесничества. На территории поселения леса находятся в зоне тайги в среднетаежном лесном районе европейской части РФ.

Особо охраняемые природные территории

На территории Шольского сельского поселения расположено два ландшафтных заказника: Шольский лес и Городищенский лес.

Шольский лес, площадью 1966 га, расположен на левом берегу реки Шолы, в двух километрах севернее села Зубово, на границе террасированной озерно-ледниковой Белозерской низины и холмисто-моренных Белозерско-Кирилловских гряд. На территории имеется несколько озер: Дальнее, Кукозеро, Кергозеро и другие, общей площадью 86 га. В северной части заказника находится река Китла, впадающая в реку Ковжу. Преобладают песчаные почвы. Ценность заказника определяется в первую очередь его положением в пределах камового рельефа и распространением лишайниковых сосняков, уникальных для Белозерского ландшафта.

Городищенский лес, площадью 4878 га, расположен на водоразделе рек Шолы и Мегры. Ценность заказника определяется разнообразием форм рельефа, пестротой растительного покрова, наличием болот с высокой урожайностью клюквы.

В настоящее время  обсуждается вопрос по созданию ООПТ областного значения Большая Похта на побережье озера Белого. Побережье озера Белого является ключевой орнитологической территорией всемирного и регионального значения, входит в Международную базу ключевых орнитологических территорий.

## 3.3. Современное использование территории

Современная планировочная ситуация Шольского сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов: географического положения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения.

Шольское сельское поселение находится в северно-западной части Белозерского муниципального района и имеет выход на водное пространство – р. Ковжа – Волго-Балтийский канал (ВБК) и оз. Белое. Прибрежные территории в восточной части сельского поселения характерны слабой хозяйственной освоенностью и, как следствие, отсутствием населенных пунктов, что объясняется их заболоченностью и непригодными для строительства грунтами. Исключением является поселок Мегринский, расположенный в районе впадения р. Мерга в оз. Белое, который был основан в Советское время в целях организации сплава добываемого в окрестностях леса по ВБК.

Шольское сельское поселение представляет собой обширную и удаленную от районного центра территорию, слабозаселенную и преимущественно занятую лесным фондом. Административный центр поселения располагается на проходящей с севера на юг автомобильной дороге местного значения. Другие населенные пункты располагаются в отдалении от центра поселения, некоторые из них не имеют качественного автодорожного подъезда. Наиболее крупные по численности компактные группы населенных пунктов располагаются вдоль рек Шола и Илекса. В состав поселения входят 39 населенных пункта из которых 13 – населенные пункты без населения. Наиболее многочисленные населенные пункты: с. Зубово, п. Мегринский, п. Ивановский, дд. Гаврино и Митино. Административный центр сельского поселения – с. Зубово расположено в 100  км от Белозерска по автомобильным дорогам.

Наиболее крупные населенные пункты, входящие в состав Шольского сельского поселения

с. Зубово — центр сельского поселения. На его территории расположены основные административные учреждения, учреждения дошкольного и среднего образования, здравоохранения, культуры и спорта. Численность населения села на 2010 г. составляет 1429 чел.

Село находится в восточной части сельского поселения. Через село проходит автодорога местного значения и протекает река Шола, впадающая далее в оз. Белое. Преобладающая застройка – деревянные жилые дома с приусадебными участками. В центральной части села находятся участки малоэтажной застройки. Улично-дорожная сеть неразвита и требует реконструкции. Административные и общественные здания сконцентрированы, в основном, в районе центральных улиц. В с. Зубово расположены следующие учреждения: администрация сельского поселения, детское дошкольное учреждение, средняя школа, Шольская участковая больница, поликлиника, дом-интернат для престарелых и инвалидов, досуговый центр, дом культуры, библиотека, пожарная часть, почтовое отделение, баня, хоккейный корт и магазины. Промышленные предприятия и производственно-складская зона расположены на востоке деревни. Производственная деятельность представлена лесозаготовками и хлебопекарным цехом.

п. Мегринский расположен в восточной части сельского поселения. Жилая застройка представлена преимущественно деревянными домами. Часть жилого фонда пребывает в заброшенном состоянии. Численность населения на 2010 г. составляет 343 чел.

В поселке расположены следующие учреждения: средняя общеобразовательная школа, дом культуры (д. Мегра), почтовое отделение, магазины, пожарная часть. Производственная деятельность представлена лесозаготовками.

п. Ивановский находится в центральной части сельского поселения. Жилая застройка представлена преимущественно деревянными домами. Численность населения на 2010 г. составляет 192 чел. Имеется почтовый участок и магазин.

д. Митино и д. Гаврино расположены вплотную друг к другу на правом берегу р. Шолы в непосредственной близости от Зубово. Имеется пожарная часть и сельские магазины.

## 3.4. Экологическая ситуация

Оценка экологической ситуации складывается из анализа состояния атмосферного воздуха, санитарного состояния почвенного покрова, водных объектов, из определения уровней шумового, электромагнитного и радиационного воздействия. Только в условиях комплексного подхода можно спрогнозировать характер изменения состояния окружающей среды и степень воздействия этого изменения на человека.

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух  является важнейшим фактором среды обитания человека. Мероприятия по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

- природно-климатическими условиями;

- выбросами от стационарных промышленных источников;

- выбросами от инженерных и отопительных объектов;

- выбросами от автотранспорта;

- выбросами от низких источников частного сектора.

В настоящее время на территории Шольского сельского поселения отсутствуют систематические наблюдения за качеством воздуха. Подобные наблюдения по Вологодской области осуществляются только в Вологде и Череповце.

Санитарное состояние водных объектов и системы водоснабжения

По сведениям Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в целом на территории  области качество питьевой воды остается неудовлетворительным. Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются отсутствие зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, загрязнение их сбросами неочищенных сточных вод, устаревшие технологии водоподготовки, аварийное состояние водопроводных сетей, отсутствие на  водопроводах производственного лабораторного контроля.

Основными источниками загрязнения водных объектов на территории поселения являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, предприятия транспорта и связи. Значительный вклад в загрязнение поверхностных водных объектов оказывает неорганизованный сток с водозаборной площади. В период дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком в ручьи, реки, озера.

Санитарное состояние почв и санитарная очистка территории

Под санитарной очисткой территории подразумевается сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства. Нормы накопления бытовых отходов в населенных пунктах регламентируются нормативами муниципальных образований Вологодской области, а при их отсутствии Региональными нормативами Градостроительного проектирования Вологодской области.

Таблица №1

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания:

1. Наибольшие значения норм накопления отходов следует принимать для городских округов.

2. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Вопросы, связанные со сбором, временным хранением и использованием отходов, регламентируются документом «Порядок сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Шольского сельского поселения», утвержденным решением Совета Шольского сельского поселения 21.08.2006года. На территории Шольского сельского поселения определено пять мест сбора твердых бытовых отходов, три из них расположено в с. Зубово, одна – в д. Гаврино, одна – в д. Митино. Сбор осуществляется в специально оборудованные контейнеры.

На территории поселения расположена несанкционированная свалка, площадью 2 га. Свалка находится в 500 м на северо-западе от с. Зубово.

На территории поселения расположено четыре заброшенных скотомогильника. Они представляют собой захоронения в ямах. Расположены скотомогильники – недалеко от д. Есино; в 1000 м от д. Гаврино на восток; между деревнями Юрино и Слобода; недалеко от п. Ивановский.

Физические факторы воздействия

Сведения о физических факторах воздействия на территорию поселения отсутствуют.

## 3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы (от транспортных коммуникаций, от инженерных коммуникаций);

- охранные зоны (объектов инженерной инфраструктуры);

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- зоны особо охраняемых природных территорий.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (приложение №1), СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарные разрывы:

- Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (магистральных газопроводов, магистральных нефтепроводов, линий электропередач) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны:

- Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О газоснабжении в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О связи»; Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"; Правилами охраны магистральных трубопроводов" (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9) (с изм. от 23.11.1994).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04.2006 г. 201-ФЗ статья 65 (приложение № 2).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение № 3).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Установление зон  охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.

В соответствии с Законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной  деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, Генеральными планами поселений и городских округов, Правилами землепользования и застройки.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Прочие планировочные ограничения

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии  Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

## 3.6. Объекты культурного наследия

Вопросы изучения, сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Вологодской области находятся в компетенции следующих организаций:

- Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области;

- Вологодское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры;

- Вологодская археологическая экспедиция (ВАЭ) и др.

В соответствии требованиями Градостроительного кодекса РФ в разделе рассмотрены вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия с целью разработки предложений по составу основных мероприятий местного масштаба по сохранению и использованию культурного наследия территории.

При выполнении раздела изучены и использованы материалы, предоставленные Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области, а также материалы, содержащиеся в выполненном ранее проекте «Сохранение и использование культурного наследия Вологодской области» (НИиПИ Реконструкции исторических городов «ИНРЕКОН», Москва, 2007 и другая справочная информация.

По данным Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области на территории Белозерского муниципального района выявлено множество объектов археологического наследия, среди них 20 выявленных объектов располагаются на территории Шольского сельского поселения (табл.№2).

Таблица №2

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Шольского сельского поселения

| № | Наименование объекта | Местоположение | Типология |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс церкви Рождества Пресвятой Богородицы | с. Зубово | Выявленные памятники архитектуры и градостроительства |
| 2 | Комплекс летней дачи Купца Сукина | с. Зубово, восточнее села 1 км, левый берег р. Шолы |  |
| 3 | Комплекс усадьбы Сукина | с. Зубово, правый берег р. Шола |  |
| 4 | Дом жилой в Коновалово | д. Коновалово |  |
| 5 | Храмовый комплекс Ломенского прихода | д. Мартыново (Поповка) |  |
| 6 | Городище Васютино | д.Васютино, с.-з. окраина | Объекты археологического наследия (выявленные и обладающие признаками наследия) |
| 7 | Стоянка Верховье | д.Верховье |  |
| 8 | Могильник Кузнецово | д.Кузнецово, в северной части |  |
| 9 | Городище Лаврушино | д.Лаврушино |  |
| 10 | Раскопки Старое Село 2-6 | д.Старое Село |  |
| 11 | Стоянка Сосновый Бор 1 (Тихвинский мост) | д. Сосновый Бор, 0,15 км на З. от деревни |  |
| 12 | Поселение Мегринский 1 | п.Мегринский, правый берег р. Мегры, 3 км на СВ от поселка |  |
| 13 | Поселение Мегринский 2 | п.Мегринский, левый берег р. Мегры, 3,2 км на В от поселка |  |
| 14 | Поселение Мегринский 3 | п.Мегринский, левый берег р. Мегры, 4,6 км на В от поселка, при впадении реки в оз.Белое |  |
| 15 | Поселение Мегринский 4 | п.Мегринский, левый берег р. Мегры, 5,6 км на В от поселка |  |
| 16 | Местонахождение Мегринский 5 | п.Мегринский, 2 км к югу от устья р. Мегры, берег Белозерского канала |  |
| 17 | Поселение Мегринский 6 | п.Мегринский, левый берег р. Мегры, 0,8 км на ВЮВ от поселка |  |
| 18 | Местонахождение Мегринский 7 | п.Мегринский, правый берег р. Мегры, 1 км на ЮВ от поселка |  |
| 19 | Стоянка и курган Зубово | с. Зубово |  |
| 20 | Поселение Зубово 1 | с.Зубово, 4 км к ЮВ от поселка, левый берег р.Шолы |  |
| 21 | Селище Зубово 2 | с.Зубово, 4,1 км к ЮВ от поселка, правый берег р.Шолы |  |
| 22 | Поселение Зубово 3 | с.Зубово, 4 км к ЮВ от поселка, правый берег р.Шолы |  |
| 23 | Стоянка Зубово 4 | с.Зубово, 7 км к ЮВ от поселка, правый берег р.Шолы в урочище Взвоз |  |
| 24 | Поселение и могильник Устье | 1 км к ЮЗ от д. Устье |  |
| 25 | Местонахождение Устье Шолы | Правый берег р.Шолы, при впадении в Ковжу |  |

По тем же данным на территории поселения расположены 5 выявленных памятников архитектуры и градостроительства – комплекс усадьбы купца Сукина и комплекс летней дачи купца Сукина, комплекс церкви Рождества Пресвятой Богородицы в с. Зубово, храмовый комплекс Ломенского прихода в д. Мартыново (Поповка) и жилой дом в д. Коновалово. Кроме того, вероятно на территории поселения располагаются прочие неучтенные объекты культурного наследия – сельские храмы, деревянное зодчество, объекты археологического наследия.

Территория Шольского поселения тесно связана с родом Епанчиных, а также с именем Ф.А. Сукина, купца I гильдии, миллионера, депутата Государственной Думы, гласного уездного и губернского Земств.

Построенные в начале XX в. двухэтажные дома Сукина с кованными парапетами и вазонами на крышах располагаются в центре села на правом берегу р. Шолы. Также сохранилась деревянная дача помещика, построенная в начале XX в. в парковой зоне на левом берегу р. Шолы в восточной части села. Здания потеряли первозданный вид, каменные постройки сохранились относительно хорошо.

Объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории Шольского сельского поселения не имеется. Таким образом, полномочия поселения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения, отнесенные к вопросам местного значения (поселения) не могут быть реализованы за отсутствием таких объектов.

Поскольку весь перечень объектов наследия, располагающихся на территории Шольского сельского поселения и учитываемых в охранных органах, состоит из 25 выявленных объектов, то соответственно разработанных и утвержденных проектов зон охраны памятников также не имеется. Паспорта, учетные карточки объектов культурного наследия, материалы археологических экспедиций имеются в Департаменте культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области.

На территории Шольского сельского поселения могут быть выявлены объекты наследия, особенно перспективны на предмет выявления наследия территории с. Зубово, д. Максимово, зона вдоль р. Шола, р. Мегра, Белозерского канала, малых рек и озер.

Выводы

Культурно-историческое наследие Шольского поселения представлено несколькими комплексами памятников архитектуры и археологическими объетками. Изученность архитектурно-градостроительного наследия территории является недостаточной. Отсутствуют установленные собственные территории объектов охраны. Выделение на территории поселения достопримечательных мест и особо охраняемых территорий местного значения возможно на основе имеющихся особо ценных ландшафтов, культурно-исторических местностей, почитаемых святынь.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории

Генеральный план Шольского сельского поселения учитывает планировочные особенности территории, направлен на поддержание и дальнейшее развитие сложившейся структуры сельского поселения и оптимальную организацию всех функциональных зон.

В Генеральном плане определены приоритетные мероприятия по развитию территории:

- комплексное благоустройство населенных пунктов;

- комплексная застройка и благоустройство территории нового жилищного строительства;

- развитие системы обслуживания населения;

- благоустройство и более эффективное использование коммунальных территорий;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктур;

- проведение природоохранных мероприятий;

- сохранение объектов культурного наследия.

Генеральным планом определены потенциальные площадки для новых зон индивидуального жилищного строительства в северной части с. Зубово, а также определены новые зоны общественно деловой застройки, зоны рекреационного назначения.

На застроенной территории в центральной части с. Зубово предполагается выборочная реконструкция при условии соблюдения нормативных показателей по жилищной застройке, обеспечению зелеными насаждениями и т.д.

Границы муниципального образования Шольское и статус населенных пунктов, входящих в его состав установлены областным законом от 6 декабря 2004 года № 1107-ОЗ «Об установлении границ Белозерского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав».

Таблица №3

Характеристика населенных пунктов по категориям

(в соответствии с классификацией СНиП 2.07.01-89*)

| Число населенных пунктов, ед. (в 2010 г.) | Численность населения, чел./% от всего населения | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 г.* | 2010 г. |  |
| ВСЕГО по сельскому поселению Шольское |
| 39 | 2652/100 | 2362/100 |  |
| в том числе: Населенные пункты без населения |
| 13 | 0 | 0 | деревня Максимово деревня Першино деревня Коновалово деревня Левшуково деревня Мишино деревня Таршинская деревня Иваново деревня Ново местечко Поповка деревня Пушкино перешли в категорию «без населения» с 2009 г.: деревня Тимофеевская деревня Мартыново деревня Лаврушино |
| Категория малых сельских населенных пунктов с численностью населения до 50 человек |
| 21 | 197 чел. 7,4 % | 154 чел. 6,5 % | Населенные пункты с численностью 1-30 человек: поселок Курдюг деревня Линяково деревня Ново деревня Молино деревня Мишино деревня Нижний Двор деревня Васютино деревня Иваньково деревня Устье деревня Кузнецово деревня Царево деревня Подсосенье деревня Юрино деревня Лукьяново деревня Сосновый Бор деревня Смолино деревня Поповка деревня Старое Село деревня Верховье деревня Слобода деревня Есино |
| Категория малых сельских населенных пунктов с численностью населения 50-200 человек |
| 3 | 276 чел. 10,4 % | 436 чел. 18,5 % | деревня Гаврино деревня Митино перешел в категорию «малых н.п.» с 2009 г.: поселок Ивановский |
| Категория средних сельских населенных пунктов с численностью населения 200-1000 человек |
| 1 | 622 чел. 23,5 % | 343 чел. 14,5 % | поселок Мегринский |
| Категория больших сельских населенных пунктов с численностью населения 1000-3000 человек |
| 1 | 1557 чел. 58,7 % | 1429 чел. 60,5 % | село Зубово, административный центр сельского поселения |

* данные за 2006 г. по населенным пунктам Шольского и Городищенского сельсоветов

## 4.2. Социально-экономическое развитие

Население

Существующее положение

По данным администрации поселения по состоянию на 1.01.2010 г. на территории Шольского сельского поселения проживает 2362 чел., в том числе в административном центре с. Зубово – 1429 чел. (60,5 % населения МО). За последние 5 лет численность постоянного населения сократилась на 290 человек, в том числе численность населения административного центра сократилась на 128 человек.

Основным фактором, определяющим численность населения, является естественный прирост-убыль населения, складывающийся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграционный приток-отток). В последние 10 лет отмечается тенденция естественной убыли населения, смертность стабильно превышает рождаемость почти в 4 раза (табл. №4). Механическое движение населения в последние годы практически не сказывается на динамике численности населения.

Таблица №4

Динамика численности населения

| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 01.01., чел. | 2467 | 2349 | 2358 | 2363 | 2331 | 2301 | 2247 | 2209 | 2116 | 2082 |
| Естественное движение населения |
| Родилось, чел.. на 1000 жителей | 2,4 | 6,8 | 7,2 | 5,5 | 9,0 | 6,1 | 6,7 | 5,4 | 8,5 | 5,8 |
| Умерло, чел.. на 1000 жителей | 22,7 | 26,8 | 28,0 | 28,4 | 32,2 | 33,5 | 25,4 | 25,4 | 18,4 | 27,9 |
| Естественный прирост, чел.. на 1000 жителей | -20,3 | -20,0 | -20,8 | -22,9 | -23,2 | -27,4 | -18,7 | -19,9 | -9,9 | -22,1 |
| Механическое движение населения |
| Прибыло, чел. | 33 | 48 | 35 | 31 | 28 | 35 | 28 | 31 | 26 | 36 |
| Выбыло, чел. | 49 | 33 | 41 | 58 | 53 | 41 | 38 | 27 | 23 | 36 |
| Миграционный прирост, чел. | -16 | 15 | -6 | -27 | -25 | -6 | -10 | 4 | 3 | 0 |

В возрастной структуре населения удельный вес трудоспособных возрастов составляет около 62,3 %, население моложе трудоспособного возраста – около 10,2 %, население старше трудоспособного возраста – около 27,5 % ( табл. №5).

Таблица №5

Возрастная структура населения по поселению

| № п/п |  | Всего, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения муниципального образования в том числе по возрастам: | 2332 |
| 2. | 0 - 6 года | 140 |
|  | 7 - 14 лет | 112 |
|  | 15 - 19 | 125 |
|  | 20 - 24 | 152 |
|  | 25 - 29 | 182 |
|  | 30 - 34 | 165 |
|  | 35 - 39 | 148 |
|  | 40 - 44 | 136 |
|  | 45 - 49 | 153 |
|  | 50 - 54 | 225 |
|  | 55 - 59 | 228 |
|  | 60 - 64 | 103 |
|  | 65 - 69 | 105 |
|  | 70 – 74 | 102 |
|  | 75 -79 | 109 |
|  | старше 79 | 147 |
| 3. | Молодежь 18-30 лет в том числе по возрастам: | 422 |
|  | 15 – 17 | 69 |
|  | 18 – 29 | 353 |
| 4. | Трудоспособное население | 1447 |
|  | в т.ч. - подростки (14-17 лет) - работающие пенсионеры | 84 16 |
| 5. | Пенсионеры | 623 |

Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для определения перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень социально-экономического развития.

Генеральным планом учитывается прогноз численности населения Белозерского района из проекта Схемы территориального планирования Вологодской области до 2027 года.

Таблица №6

Прогноз численности населения, чел.

|  | 1.01.2010 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО население по Шольскому сельскому поселению | 2362 | 2100 | 2000 |
| в том числе в с.Зубово | 1429 | 1350 | 1400 |

Таблица №7

Прогноз возрастной структуры населения

|  | Ед. измер. | 2009 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного | чел. | 253 | 350 | 350 |
|  | % | 12,3 % | 17 % | 17,5 % |
| В том числе: - детей дошкольного возраста (1-6 лет) - детей школьного возраста (7-17 лет) | чел. | 128 181 | 140 230 | 140 230 |
| Трудоспособного | чел. | 1347 | 1000 | 1020 |
|  | % | 61,3 % | 52 % | 51 % |
| Старше трудоспособного | чел. | 623 | 750 | 630 |
|  | % | 26,4 % | 31 % | 31,5 % |

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы включают трудоспособное население в трудоспособном возрасте, а также занятых в экономике лиц старше трудоспособного возраста и подростков до 16 лет.

Трудоспособное население в 2009 г. – 1447 человек, в том числе работающие пенсионеры – 16 человек, население моложе трудоспособного возраста – 84 человек. Число работающих на территории поселения составляет 437 человек, что на 139 человек меньше показателя 2008 года (около 32 % от населения трудоспособного возраста).  Данная динамика показывает недостаток и снижение рабочих мест на территории поселения. Основное уменьшение рабочих мест произошло в обрабатывающих производствах, что негативно отражается на экономической базе поселения в целом. При этом численность безработных выросла с 65 в 2008 г. до 100 человек в 2009 г.

Данные, характеризующие структуру занятости населения и безработицу в Шольском сельском поселении, представлены в табл. №8.

В сельском хозяйстве занятых не зарегистрировано, это связано с тем, что на территории поселения сельскохозяйственных организаций не зарегистрировано.

Таблица №8

Занятость населения

| № п/п |  | Всего |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1. | Заняты в экономике и социальной сфере: в том числе по видам экономической деятельности | 437 | 100 |
|  | - охота и лесное хозяйство | 10 | 2,3 |
|  | - обрабатывающие производства | 126 | 28,8 |
|  | - строительство (ДРСУ) | 20 | 4,6 |
|  | - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 42 | 9,6 |
|  | - государственное управление и обеспечение военной безопасности; - обязательное социальное обеспечение | 12 | 2,7 |
|  | - образование (МДОУ, школа) | 77 | 17,6 |
|  | - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 106 | 24,3 |
|  | - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (ЖКХ) | 27 | 6,2 |
|  | -ДК, библиотеки | 17 | 3,9 |
| 2. | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой в тот числе: |  |  |
|  | - имеют статус безработного | 100 |  |

Развитие экономической базы

Существующее положение

Экономическая специализация поселения носит аграрно-лесной характер. Крупных производственных объектов на территории поселения нет. На территории поселения ведется добыча общераспространенных полезных ископаемых для обеспечения местных нужд.

Производственная деятельность представлена лесозаготовками и хлебопекарным цехом.

Заготовку деловой древесины осуществляет ОАО «Белозерский леспромхоз» Мегренский лесоучасток. Основные производственные площадки леспромхоза расположены в с. Зубово (на ул. Советская и на пр. Мира) и в п. Мегринский (на ул. Центральная). В настоящее время участок с производственными объектами бывшего Мартыновского лесопункта,  находившегося в с. Зубово (7,2 га), не используется. В с. Зубово имеются пилорама и хлебопекарня.

Таблица №9

Производственные объекты

| Наименование объекта | Основной вид деятельности | Местоположение | Численность занятых, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Белозерский леспромхоз» Мегренский лесоучасток | лесозаготовки | с. Зубово (участки на ул. Советская и на пр.Мира); п. Мегринский (ул. Центральная) | 59 |
| Пилорама | деревообработка | с. Зубово, ул. Труда, д. 31 |  |
| Хлебопекарня | хлебные изделия | с. Зубово, ул. Советская/Мира, 32 | 9 |
| ООО «Услуга» | лесозаготовки, деревообработка, предоставление жилищно-коммунальных услуг | д. Митино, д. 20 |  |

На территории поселения разработана и реализуется «Программа социально – экономического развития Шольского сельского поселения на 2008-2010 гг.».

Прогноз экономического развития

Перспективная специализация экономической базы муниципального образования обусловлена развитием сельского хозяйства, развитие производственной деятельности будет носить вспомогательный характер. Размещение крупных промышленных объектов на территории поселения не предполагается. В перспективе возможно размещение объектов по переработке продукции растениеводства и животноводства, дальнейшее развитие деревообработки.

Важную роль в развитии экономического потенциала поселения должно играть развитие малого предпринимательства, которое способно обеспечить создание дополнительных рабочих мест, формирование оптимальной структуры экономического комплекса и насыщение рынка товарами и услугами. Необходимо стимулировать рост предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, общественного питания, бытового и социального обслуживания населения. В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективно развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и смежных обслуживающих производств.

Резервирование территорий для развития малых и средних производств преимущественно планируется в границах населенных пунктов, границы и площадь участков уточняются при наличии предложений инвесторов и конкретных проектов. Вне населенных пунктов могут размещаться производственные объекты агропромышленной специализации и добывающей промышленности, а также объекты рекреационной инфраструктуры и придорожного сервиса.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Вологодской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации и федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьями 30, 30.1, 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

Развитие промышленных зон и объектов. Роль промышленного производства в экономическом комплексе сельского поселения незначительна.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и, при наличии соответствующих инвестиционных проектов, развитие сложившихся производственных зон в с. Зубово и в п. Мегринский (ОАО «Белозерский леспромхоз»). Кроме того, для размещения производственных объектов резервируются территории недействующих производственных площадок, в том числе в д.Митино.

Для развития местной минерально-сырьевой базы необходимо своевременное проведение геологического изучения имеющихся месторождений песчано-гравийной смеси (ПГС).

С учетом природно-климатических и экономических условий, а также сложившейся структуры экономической базы, основу специализации сельскохозяйственных предприятий на перспективу будут составлять молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых культур на фураж, кормовых культур. С учетом наличия личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств в муниципальном образовании имеется база для развития сельскохозяйственной потребкооперации, развитие которой в перспективе также может сопровождаться созданием объектов по хранению и переработке продукции.

В целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства необходимо решение следующих задач:

  - Усиление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

  - Сохранение большей части площадей сельскохозяйственного назначения для развития сельскохозяйственной деятельности и размещения объектов агропромышленного производства.

  - Создание условий для развития перерабатывающих производств, позволяющих полностью использовать первичную сельскохозяйственную продукцию.

При необходимости использования для строительства промышленных объектов, малоэтажного строительства и объектов рекреационного значения земель сельскохозяйственного назначения - выделение менее ценных угодий с пониженной кадастровой стоимостью и низким бонитетом почв.

Рекреационная деятельность

Существующее положение

По природно-климатическим условиям территория Шольского сельского поселения обладает рекреационной привлекательностью, однако развитие рекреационной деятельности затрудняется в связи с значительной удаленностью территории поселения от крупных населенных пунктов, плохой транспортной доступностью. Развитие рекреации представлено кратковременным отдыхом местного населения, развитием рыболовства, развитием необустроенных мест массового отдыха населения в прибрежных зонах, а также садоводческими кооперативами. Объекты туристско-рекреационной инфраструктуры на территории поселения отсутствуют.

В летний период численность сезонного населения достигает 3900 человек.

Обоснование проектных предложений

Развитие мест массового отдыха населения

В соответствии с гл.3 ст.14 федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация обустройства мест массового отдыха населения.

Природно-экологическая специфика территории Шольского сельского поселения (наличие водных объектов природного происхождения) обусловила использование местным населением мест массового отдыха, расположенных преимущественно на прибрежных территориях.

Благоустройство зон рекреации водных объектов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80. Обустройство пляжей и парковых зон для купания и отдыха населения осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Развитие объектов туристско-рекреационной инфраструктуры

В соответствии со Схемой территориального планирования Вологодской области в рамках туристско-рекреационного районирования территория Шольского сельского поселения относится к зоне первоочередного развития туризма и рекреации («территории опережающего развития в сфере туризма, рекреации и развития инфраструктур»). В настоящее время около поселения транзитом проходит водный круизный маршрут по Волго-балтийскому водному пути.

В рамках «Программы социально – экономического развития Шольского сельского поселения» на территории поселения предполагается развитие туристской деятельности, имеются предпосылки для развития въездного туризма. Наиболее привлекательное направление – деревенский туризм. Для его развития предполагается проведение мероприятий, связанных с совершенствованием инфраструктурного благоустройства территории и привлечение инвесторов. В составе приоритетных инвестиционных предложений выделены следующие:

- Строительство «Охотничьего домика» в Шоле;

- Строительство мини-гостиниц на берегах малых озер.

В марте 2007 года на базе МОУ «Шольская средняя общеобразовательная школа» был открыт «Музей медведя».

Ежегодный осенний Межрайонный праздник охотника «Для охоты тут рай!», на котором охотники демонстрируют охотничье мастерство, проходит в с. Зубово.

Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети учреждений и предприятий обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами. Для Вологодской области в 2010 г. утверждены Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области.

К учреждениям социального обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям социального обслуживания районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Перечень и емкость учреждений обслуживания, размещаемых на территории сельского поселения, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования. Кроме мероприятий по размещению учреждений социальной инфраструктуры местного значения поселения генеральным планом предусматривается резервирование территории для размещения объектов обслуживания населения районного и вышестоящего уровней, предусмотренных действующими целевыми прогрммами.

Существующее положение

Функции общерайонного центра социального и культурно-бытового обслуживания населения, оказывающего периодические и эпизодические услуги межпоселенческого уровня, выполняет административный центр района – г. Белозерск, где представлен более полный перечень учреждений обслуживания.

На территории поселения функции подцентров социального обслуживания выполняют 2 населенных пункта: с. Зубово и п.Мегринский.

Перечень учреждений и объектов обслуживания, расположенных на территории поселения, представлен в таблице №10.

Таблица №10

Перечень учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование МОУ | Адрес | Ед. изм. | проект | Факт (за 2009 г.) | Доля от проек-та, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| МОУ «Шольская средняя общеобразовательная школа» (зона обслуживания: с. Зубово, д. Старое Село, д. Юрино, д. Панинская) | с. Зубово, ул. Мира, д.7, 9 Отдельно стоящее здание | мест | 480 | 149 |  |
| МОУ «Мегринская основная общеобразовательная школа» | п. Мегринский, ул. Центральная, д. 101 | мест | 90 | 20 |  |
| МДОУ «Шольский детский сад» |  | мест | 120 | 50-60 |  |
| Учреждения здравоохранения* |
| МУЗ «Белозерская ЦРБ» Шольская участковая больница | Отдельно стоящее здание | коек | 10 | 5 |  |
| Поликлиника | Встроенное (здание МОУ «Шольская средняя общеобразовательная школа» | посещ. в смену | 8 | 26 |  |
| Учреждения социальной защиты |
| МУ «Дом – интернат для престарелых и инвалидов» | с.Зубово, ул. Лечебная, 22 Отдельно стоящее здание. | мест | 30 |  |  |
| МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», отделение № 5 | с. Зубово, ул. Советская, д. 29, кв.1 |  | н/д |  |  |
| Учреждения культурно-досугового типа |
| (в составе МУК «Шольский культурный центр») |
| Досуговый центр «Мозаика» | с. Зубово, ул. Мира, 13 | мест | Функционирует сезонно |  |
| Дом культуры | с. Зубово, ул. Советская, 28 | мест | 120 |  |
| Шольская библиотека | с. Зубово, ул. Набережная, 23 | тыс. томов | 31,18 |  |
| Дом культуры | д. Мегра, ул. Центральная, 58 | мест | 80 |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Предприятия торговли (магазины) |  | кв. м торг. площ. | 1529,3 |  |
| Предприятия общественного питания |  | мест | 0 |  |
| Спортивные объекты |
| Хоккейный корт | с. Зубово, ул. Мира | кв.м. | 1800 |  |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания населения |
| Баня | с. Зубово, ул. Советская, 44 | мест | 15 |  |
| Прочие объекты |
| Здание администрации | с. Зубово |  |  |  |  |
| Здание почты Отделения почтовой связи Череповецкого почтамта | с. Зубово, ул. Набережная | 0,05 га |  |  |  |
| Почта | с. Зубово, ул. Речная, 2 (1 квартира в 4-х квартирном жилом доме) |  |  |  |  |
| Здание почты | п. Ивановский, ул. Центральная, д.90 |  |  |  |  |
| Почта | п. Мегринский, ул. Центральная, д. 72 |  |  |  |  |
| Здание сберкассы Череповецкое отделение сбербанка России | с.Зубово, ул. Пушкинская, 57 | 0,051 га |  |  |  |
| Пожарная часть Отдельный пост № 127 с. Зубово ГУ «Противопожарная служба Вологодской области» | 0,50 га за границами населенного пункта д. Митино | Кол-во пожарных автомобилей | 3 |  |  |
| Пожарная часть Отдельный пост № 129 п. Мегринский ГУ «Противопожарная служба Вологодской области» | п. Мегринский, ул. Центральная, д.29 |  |  |  |  |

Таблица№11

Перечень учреждений и предприятий торговли

| Наименование | Местоположение | м2 торговой площади |
| --- | --- | --- |
| Магазины |
| Пригородное СПО | с. Зубово, ул. Набережная, 12 | 262 |
| Пригородное СПО | д. Поповка | 49 |
| ЧП Груздева О.Л. ООО «Триумф» | с. Зубово, ул. Космонавтов,2 | 172,6 |
| ЧП «Груздева О.Л. «Продукты» | с. Зубово, ул. Комсомольская, 3 | 419 |
| ЧП Лучин С.А. «Кристал» | с. Зубово, ул. Братства, 1 | 51 |
| ЧП «Кошкин С.П.» «Квадрат» | д. Митино, 20 | 61,1 |
| ООО «Промторгснаб» | с. Зубово, ул. Мира, 4а | 65,6 |
| ЧП Быстров И.В. | с. Зубово, ул. Пушкинская, 1а | 65 |
| ЧП Семенова О.Д. | с. Зубово, ул. Труда, д.1 | 139 |
| ЧП Акимова С.С. «Лесной» | с. Зубово, ул. Пушкинская, 26 | 32 |
| ЧП Акимов В.И. «Петрович» | п. Мегринский, ул. Центральная, 59 | 25 |
| ООО «Бриз» | п. Мегринский, 37 | 140 |
| ЧП Благова Л.И. «Промтовары» | п. Мегринский, 151 | 48 |
| ООО «Хотэй» | п. Мегринский, ул. Центральная, д.59 |  |
| Павильоны |
| ООО «Промторгснаб» | с. Зубово, ул. Набережная, 14 | 18 |

В соответствии с принятыми региональными нормативами Перечень объектов повседневного обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны общественного порядка, центр административного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры).

На территории поселения присутствуют все основные виды учреждений социального обслуживания населения.

Здания школы и детского сада не соответствуют всем требованиям учебного и воспитательного процессов и требуют реконструкции.

На территории поселения имеется участковый пункт милиции, действует две пожарные части.

Характеристика кладбищ, расположенных на территории поселения, представлена в табл. №12

Таблица №12

Характеристика кладбищ

| Местоположение | Действующее или закрытое | Территория, га всего |
| --- | --- | --- |
| с. Зубово | действующее | 30 |
| д. Поповка | действующее | 6 |
| д. Кузнецово | действующее | 3 |
| д. Мишино | действующее | 3 |
| На северо-восток от с. Зубово в 3 км | недействующее | 5 |
| п. Мегринский | действующее | 1,8 |
| д. Старое Село | действующее | 1 |
| д. Васютино | недействующее | 1 |

Обоснование проектных предложений

Развитие учреждений обслуживания районного и вышестоящего уровней

Образование. Организация предоставления общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и дошкольного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время федеральным законом № 131-ФЗ отнесена к полномочиям муниципального района. В генеральном плане сельского поселения развитие муниципальных учреждений образования предусматривается в соответствии с имеющимися в муниципальном районе программами и планами. Предполагаемая потребность во вместимости учреждений образования определяется на основе принятой в проекте оценки численности и возрастной структуры населения на расчетный срок. Услуги по организации дополнительного образования на расчетный срок генерального плана оказываются на базе действующих школ и учреждений культуры.

Здравоохранение. Конкретизация необходимого объема стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Департамента здравоохранения Вологодской области. Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы организация оказания населению скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи отнесены к полномочиям муниципального района. Поэтому в генеральном плане сельского поселения предложения по развитию сети муниципальных учреждений здравоохранения могут рассматриваться только в соответствии с действующими региональными и муниципальными программами. Целесообразность  поддержания существующей сети ФАПов определяется обширностью территории сельского поселения, высокой долей в его населении лиц в возрасте старше трудоспособного, проблемами транспортного сообщения. «Концепцией развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» в структуре работы учреждений здравоохранения в 2010-2015 гг. предусматривается расширение функций по организации «восстановительного лечения (долечивания), реабилитации и медицинского ухода», что также говорит в пользу сохранения существующей мощности амбулаторно-поликлинических учреждений.

Развитие учреждений обслуживания местного значения поселения

Культурно-досуговая деятельность. Развитие системы культурно-досуговых учреждений обеспечивает рост качества жизни населения. Целесообразно размещение муниципальных учреждений культуры в общественно-деловых зонах, расположенных в центральной части крупных населенных пунктов и вблизи зеленых зон, предназначенных для рекреации. Общедоступные библиотеки целесообразно размещать в комплексе с домами культуры, клубами или иными муниципальными учреждениями. В культурно-досуговой сфере помимо муниципальных учреждений в рамках инвестиционных проектов возможно строительство объектов за счет частного бизнеса, такие объекты развлекательного типа целесообразно размещать в комплексе с объектами торговли (в т.ч. с созданием торгово-развлекательных комплексов).

Физкультура и спорт. Общедоступные спортивные объекты, обеспечивающие создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, могут располагаться в границах зеленых зон, предназначенных для рекреационного использования. Также отдельные спортивные объекты (спортивные залы, тиры и т.п.) могут включаться в состав общественно-деловых зон, в том числе быть размещены в комплексе с муниципальными учреждениями иного назначения.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования предлагается объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждений отдыха и культуры, что обеспечит более равномерное использование этих сооружений в течение года и позволит сократить общую потребность в их мощности.

В населенных пунктах и группах близко расположенных населенных пунктов с общим числом жителей от 2 до 5 тыс. человек обычно предусматривается один спортивный зал. При размещении спортивных объектов в сельских населенных пунктах людностью менее 5 тыс. человек учитывается минимальная вместимость объектов по технологическим требованиям.

Универсальные спортивные площадки и иные плоскостные сооружения могут располагаться в каждом населенном пункте. Поскольку ряд спортивных площадок создается по инициативе населения на любом удобном для этого месте, реальная обустроенность этим видом спортивных сооружений обычно выше, чем при учете только объектов, находящихся на балансе муниципального образования. Необходимо дальнейшее благоустройство и постановка на баланс уже имеющихся спортивных площадок.

Торговля и общественное питание. Развитие предприятий торговли и общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей и сезонного населения предполагается преимущественно за счет частного бизнеса. Общедоступные объекты общественного питания и многие объекты розничной торговли являются сферой деятельности малого (в т.ч. семейного) бизнеса и служит важным фактором организации занятости местного населения.

Размещение объектов обслуживания малого предпринимательства, не связанных с экологически опасными видами деятельности, предусматривается в зонах жилой застройки. В их числе могут быть объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания (парикмахерские, ремонтные мастерские и т.п.).

Из категории предприятий и объектов коммунально-бытового обслуживания, на территории общественно-деловых зон предлагается размещать комплексы бытового обслуживания. В зонах промышленных, коммунальных и складских объектов могут также размещаться такие объекты, как фабрики-химчистки и фабрики-прачечные.

В целях более рационального использования территории и оптимизации муниципальных расходов по содержанию зданий объекты обслуживания предлагается объединять в многофункциональные комплексы, которые могут располагаться на одном земельном участке и даже в составе одного здания. В этих комплексах могут также предусматриваться помещения для сдачи в аренду малым предпринимателям.

К вопросам местного значения отнесены также организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. На территории муниципального образования не имеется специализированных служб по вопросам похоронного дела, но вопросы решаются с помощью договора с специализированными службами города Белозерск.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* норматив для кладбищ традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1000 чел. На территории поселения расположено 8 кладбищ, в том числе 6 действующих. На перспективу требуется расширение территории кладбищ на 0,34 га.

Таблица №13

Расчет нормативной емкости учреждений и предприятий обслуживания населения на 1 очередь и на расчетный срок

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изме-рения | Рекомендуемые нормативы и показатели в расчете на имеющееся население | 1 оче-редь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Дошкольные учреждения | мест | 85% от численности детей в возрасте 0-7 лет | 120 | 120 |
| Школы | мест | 100% охват детей в возрасте 7-18 лет | 225 | 225 |
| Учреждения здравоохранения |
| в скобках приведен расчет по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» |
| Участковая больница | коек | Участковая больница, расположенная в крупном сельском нас.пункте, не менее 19,8 коек на 1000 населения (8,4 коек на тыс. жителей) | 42 | 40 |
|  |  |  | (18) | (17) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 22 пос. в смену на тыс. жителей, с учетом системы расселения возможна сельская амбулатория на 20% менее общего норматива (19,8 пос. в смену на тыс. жителей) | 46 | 44 |
|  |  |  | (42) | (40) |
| Учреждения культуры |
| Клубы, дома культуры | место | Для групп населенных пунктов людностью 1-3 тыс. человек наличие 300-230 зрительских мест на 1 тыс.населения | 420 | 400 |
| Библиотеки | тыс. экз. | Для групп населенных пунктов людностью 1-3 тыс. человек составляет 6-7,5 тыс. единиц хранения на тысячу населения | 14,7 | 14,0 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | 350 кв.м на тыс. жителей | 735 | 700 |
| Плоскостные сооружения | тыс.кв.м. | 0,7-0,9 га на тыс. жителей | 1,47-1,9 | 1,4-1,8 |
| Плавательные бассейны | кв.м.зеркала воды | 20-25 кв.м зеркала воды на тыс. жителей | 42-52,5 | 40-50 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Предприятия торговли (магазины) | кв. м торг. площ. | 300 кв.м на 1000 чел. | 630 | 600 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 84 | 80 |
| Банно-оздоровительный комплекс | мест | 7 мест на 1000 жителей | 15 | 14 |
| Аптечный пункт | учреждений | 1 учреждение на 6,2 тыс.жителей. Возможно встроенно-пристроенное. В сельских населенных пунктах, как правило, при амбулатории и ФАП. | 1 | 1 |
| Отделение связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 |
| Объекты бытового обслуживания | рабочих мест | 2 рабочих места на 1000 жителей | 2 | 2 |
| Пункт охраны порядка |  | 1 объект | 1 | 1 |
| Кладбища традиционного захоронения | га | 0,24 га на 1000 человек | 0,5 | 0,48 |

Определение ёмкости и перспективного размещения объектов социальной сферы в Генеральном плане выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Региональными нормативами Вологодской области предусмотрено  на территории сельских поселений размещение объектов обслуживания первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей (п.2.3.43.), размещение базовых объектов более высокого уровня – в административном центре поселения. На территории поселения населенных пункта с численностью населения более 50 человек: д.Гаврино, д.Митино, п.Мегринский и с.Зубово. В соответствии с генеральным планом, предусмотрено выделение общественно-деловых зон для размещения объектов обслуживания первой необходимости во всех населенных пунктах с численностью постоянного населения свыше 50 человек. В данных общественно-деловых зонах предполагается расположение объектов обслуживания следующих типов: спортивно-досуговый комплекс, объекты торгово-бытового назначения, площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры). Площадь такой зоны должна составлять не менее 0,8 га.

Кроме того, в с.Зубово и п.Мегринский необходимо размещение следующих объектов обслуживания: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, отделение связи, отделение банка, пункт охраны общественного порядка, центр административного самоуправления.

Перечень объектов, предлагаемых к размещению на расчетный срок, сформирован с учетом минимальной вместимости и площади объектов по технологическим требованиям и представлен в таблице №14

Таблица №14

Перечень объектов капитального строительства и иных объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления, предлагаемых к размещению на расчетный срок

| № | Тип учреждения | Сохраняе-мая емкость | Требуемая емкость на расчетный срок, принятая в проекте* | Потребность в строительстве новых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по сельско-му поселе-нию Шольское | в т.ч. для с. Зубово |  |
| Учреждения обслуживания районного и вышестоящего уровней |
| 1 | Общеобразовательные школы | 510 мест | 225 | 480 | Дополнительного строительства не требуется |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | 120 мест | 120 | 120 | В условиях невысокого спроса на услуги ДДУ дополнительного строительства не требуется. |
| 3 | Больничные учреждения | 10 коек | 40 (17) | 17 | Расширение уч.больницы (в соответствии с районными и региональными программами) |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | 8 посещений в смену | 40-44 | 40-44 | Требуется расширение действующего амбулаторно-поликлинического учреждения с реконструкцией здания или строительством нового здания. Предусмотреть при здании ФАП аптечный пункт. |
| Учреждения обслуживания местного уровня поселения |
| 1 | Культурно-досуговые учреждения | 200 мест | 400 | 300 | Расширение вместимости действующих учреждений культуры или учет емкости сезонного Досугового центра «Мозаика» |
| 2 | Библиотеки | 31,18 тыс.томов | 14,0 тыс.томов | 31,2 | Имеющихся фондов библиотек достаточно на расчетный срок. |
| 3 | Спортивные залы | н/д | 700 кв.м площади пола | 700 | н/д |
| 4 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 1800 кв.м | 2700 кв.м | 1260 кв.м | Необходимо благоустройство и постановка на баланс уже имеющихся спортивных площадок. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования целесообразно объединять со спортивными объектами образовательных школ. |
| 5 | Учреждения торговли (магазины) | 1529,3 кв.м торговой площади | 420 кв.м торговой площади | 1200 (в т.ч. 262 Пригородное СПО) | Развитие учреждений торговли и общественного питания на уровне не ниже нормативного. |
| 6 | Предприятия общественного питания открытой сети | 0 | 80 мест | 56 |  |
| Прочие учреждения и предприятия обслуживания |
| 1 | Баня | 15 мест | 15 мест | 15 | Дополнительного строительства не требуется |
| 2 | Кладбище | нет данных о резерве | резерв 0,5 га |  | Имеющегося резерва достаточно (расширения кладбища не требуется) |

* с учетом нормативов и имеющихся проектных предложений

Жилищный фонд. Новое жилищное строительство

Существующее положение

По состоянию на 01.01.2009 г. общая площадь жилищного фонда на территории сельского поселения составила 58,74 тыс. кв.м, что в расчете на душу населения составляет около 25 кв.м/чел. С учетом значительного числа сезонного населения, имеющего в собственности жилье, показатель обеспеченности жилфондом постоянного населения можно считать более низким.

Общая площадь муниципального жилищного фонда составляет 10,45 тыс. кв.м.

Ветхий и аварийный жилой фонд с износом свыше 60 % составляет 19 %  (11,2 тыс. м2). Это преимущественно жилая застройка из одноэтажных деревянных и щитовых домов.

Таблица №15

Характеристика жилищного фонда

|  | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м | Площадь ветхого жилфонда, тыс.кв.м | Площадь аварийного жилфонда, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | в том числе: |  |  |
|  |  | Многоквар-тирные дома | Индивиду-альные дома |  |  |
| ВСЕГО по поселению | 58,74 | 28,08 | 30,42 | 7,39 | 3,81 |
| в том числе по крупным населенным пунктам: |
| с.Зубово | 32,15 | 18 | 14,15 | 3,76 | 0 |
| п.Мегринский | 7,97 | 4,7 | 3,27 | 0,05 | 2,52 |
| п.Ивановский | 4,19 | 3,98 | 0,21 | 0,09 | 0 |

Среднегодовой объем нового жилищного строительства составляет 0,3 тыс.кв.м/год, что соответствует 0,1 кв.м/чел. Новое строительство осуществлялось в с.Зубово (около 70 % всего нового жилищного строительства), п.Мегринский и д.Верховье.

Обоснование проектных предложений

Расчет потребности объемов нового жилищного строительства осуществлен с учетом прогнозного уровня жилищной обеспеченности в размере 35 кв.м/чел. Основной тип новой застройки – ИЖС со средним размером приусадебного участка 0,1-0,2га.

Новое жилищное строительство предполагается преимущественно за счет индивидуального строительства.

Для достижения требуемого уровня жилищной обеспеченности на расчетный срок необходимо около 70 тыс. кв.м жилой площади. На первую очередь для повышения уровня жилищной обеспеченности до 30 кв.м/чел. требуется 63 тыс. кв.м жилой площади. С учетом существующей жилищной площади, объемы нового жилищного строительства рассчитаны в таблице №16

Таблица №16

Расчет объемов нового жилищного строительства

| Показатели | Единица измере-ния | по сельскому поселению Шольское | в том числе для с.Зубово |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет-ный срок | в том числе 1 очередь | Расчет-ный срок | в том числе 1 очередь |
| Проектная численность населения на конец периода | чел. | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 1,35 |
| Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 35 | 30 | 35 | 30 |
| Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. кв. м общей площ. | 70 | 63 | 49 | 40,5 |
| Существующий жилищный фонд (в соответствии с паспортом поселения) | тыс. кв. м общей площ. | 58,74 | 58,74 | 32,15 | 32,15 |
| Убыль жилищного фонда (ветхий - оценка) | тыс. кв. м общей площ. | 11,2 | 8,0 | 4,15 | 3,76 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 47,54 | 50,74 | 28,0 | 28,39 |
| Плотность застройки | кв.м/га | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Требуемые площади для нового строительства | га | 45 | 24,5 | 42 | 24,2 |
| Объем нового жилищного строительства: Всего В среднем в год | тыс. кв. м общей площ. | 22,46 1,0 | 12,26 0,9 | 21,0 1,0 | 12,11 1,2 |

Проектом допускается при возведении индивидуального и коттеджного жилья увеличение уровня жилищной обеспеченности более 35 кв.м/чел.

При средней плотности застройки 500 кв.м/га (с учетом потребности в территории для размещения элементов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур) для нового жилищного строительства на расчетный срок потребуется не менее 23 га территории (с учетом осуществления реконструкции ветхого и аварийного жилья в пределах существующих участков). Необходимо дополнительно зарезервировать территорию для жилищного строительства с учетом спроса со стороны сезонного населения.

## 4.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Существующее положение

Внешний транспорт

Центр Шольского сельского поселения с. Зубово расположено в северной части района на расстоянии 100 км по автодорогам от административного центра района г. Белозерска, 210 км от г. Череповца и 270 км от г. Вологда.

В системе транспортного обслуживания участвует исключительно автомобильный транспорт. Транспортный каркас территории сформирован автомобильными дорогами местного значения и грунтовыми межпоселковыми дорогами.

Основную роль в осуществлении внешних связей имеет автодорога Панинская – Антушево – Белозерск, проходящая вдоль южной границы поселения по территории соседнего Панинского сельского поселения, а подъезд к самому селу Зубово осуществляется по дороге местного значения Зубово – Перкумзь. Обе автодороги нуждаются в реконструкции с устройством усовершенствованного покрытия.

Важными для поселения являются межпоселковые дороги, обеспечивающие связь с прочими населенными пунктами сельского поселения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 92,8 км.

Протяженность проселочных дорог, не имеющих категорию 68,2 км.

Основное направление внешнего пассажирского автобусного сообщения: Панинская – Белозерск.

Улицы и дороги

Улично-дорожная сеть подробно представлена в одном населенном пункте, центре поселения – с. Зубово. Улицы имеют грунтовое покрытие.. Средняя плотность сети главных улиц порядка 2,0 км/кв. км.

Село Зубово расположено в восточной части поселения и связано с основной сетью автодорог проселочной дорогой.

Такие элементы инфраструктуры обслуживания автотранспорта как стоянки, гаражи, СТО (станции или мастерские технического обслуживания) находятся в самом с. Зубово и в расположенном на расстоянии 100 км от него районном центре г. Белозерске. Единственная АЗС на территории Шольского сельского поселения расположена в северной части с. Зубово. Кроме этого, ближайшие АЗС находятся в районном центре. Гаражи и прочие места для хранения индивидуальных средств автомототранспорта во всех населенных пунктах располагаются на придомовых участках.

Выводы

- Проектируемая территория характеризуется в целом недостаточной для проживающего в нем населения степенью развития транспортной инфраструктуры.

- Автомобильная дорога местного значения – важнейший элемент инфраструктуры по своим технико–эксплуатационным параметрам не обеспечивает необходимую скорость и безопасность движения и нуждается в капитальном ремонте и реконструкции.

- Существующий уровень автобусного пассажирского сообщения поселения не удовлетворяет потребности населения, необходимо развитие регулярного пассажирского сообщения и обеспечение подвижным составом для обеспечения требуемой частоты движения.

Обоснование проектных предложений

Основное направление развития транспортной инфраструктуры Шольского сельского поселения – совершенствование существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения и развитие элементов обслуживания транспорта.

Перечень мероприятий по развитию автодорожной сети:

- Реконструкция и ремонт автодороги местного значения Зубово – Перкумзь протяженностью 22,7 км, представляющей собой основное автодорожное направление для Шольского сельского поселения.

- Реконструкция автодорожного подъезда к п. Мегринский протяженностью 10,1 км.

- Реконструкция подъезда к с. Зубово.

- Реконструкция подъезда к п. Ивановский – 6,9 км.

- Ремонт межпоселковых грунтовых дорог к населенным пунктам.

Повышение качества транспортного сообщения напрямую зависит от темпов развития (реконструкции и ремонта) автодорог регионального/межмуниципального и местного значения. Реализация предложенных мероприятий позволит обеспечить безопасность и повышение скорости сообщения. Также, качество сообщения повысится за счет введения в оборот дополнительного подвижного состава общественного транспорта.

Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети (УДС) внутри населенных пунктов:

Намеченные мероприятия по развитию УДС внутри населенных пунктов предполагают, главным образом, реконструкцию существующей улично-дорожной сети и реконструкцию, заключающуюся в уширении проезжих частей, устройстве усовершенствованного покрытия (асфальтобетон) и тротуаров на главных улицах, а также на улицах, ведущих к объектам социального обслуживания населения.

В с. Зубово – реконструкция и ремонт главных улиц с устройством усовершенствованного покрытия, а также основных улиц в жилой застройке и подъездов к основным общественным учреждениям внутри населенного пункта.

Согласно территориальному развитию с. Зубово, при освоении новых территорий под жилую застройку потребуется развитие улично-дорожной сети – организация подъездов к новым жилым зонам. В частности, строительство продолжений улиц с последующим примыканием к ним новых участков уличной сети и прочих элементов инфраструктуры.

Протяженность улично-дорожной сети деревни на расчетный срок реализации составит – 14,3 км.

Перечень мероприятий по развитию автотранспортной инфраструктуры:

- Организация новых объектов обслуживания автотранспорта (АЗС, СТО) в пределах с. Зубово. Кроме того, большое значение для автотранспорта поселения будет иметь инфраструктура обслуживания в соседних муниципальных образованиях.

- Развитие сети пассажирского автотранспорта, повышение частоты движения автобусов при сообщении с райцентром – г. Белозерском.

Учитывая намеченное в проекте развитие и повышение технического состояния дорожной сети в границах поселения, организация дополнительных участков маршрутной сети потребует незначительных затрат.

Развитие сети пригородного (относительно районного центра) пассажирского сообщения на территории сельского поселения должно быть учтено при дальнейшем развитии пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП).

## 4.4. Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей Шольского сельского поселения Белозерского  района Вологодской области осуществляется от Вологодской энергосистемы.  Центром питания  является, расположенная на территории поселения, ПС 35\10кВ «Шола».  Также по территории проходит ВЛ 35кВ ПС «Шола» - ПС «Андозеро».

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10кВ по ВЛ 10кВ через сеть ТП 10\0,4кВ.

В границах   Шольского СП планировочными ограничениями являются шумовая зона электрической подстанции 35\10кВ «Шола»  и охранные зоны воздушных линий электропередачи  напряжением  35кВ, и 10кВ,  проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая ПС 35\10кВ «Шола» открытого типа имеет  трансформаторы, основные источники шума, мощностью 2,5+1,6 МВА-   расстояние от них до жилой застройки составляет   35 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют:    35кВ – 15м, 10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Обоснование проектных предложений

Генеральным планом предусматривается размещение на территории поселения объектов индивидуального жилищного строительства и объектов обслуживания.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей   определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельные электрические нагрузки составляют 0,4 кВт\чел.

При численности населения: всего поселения на 1 очередь – 2100 человек в том числе с. Зубово – 1350 человек  и расчётный срок 2000 человек в том числе с. Зубово - 1400 человек, нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения составят 1 очередь – 0,9МВт в том числе с. Зубово – 0,5 МВт, расчётный срок - 0,8 МВт в том числе с. Зубово – 0,6МВт.

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями района составит: 1 очередь – 3,2 МВт. час. в год,   расчётный срок – 3,6 МВт. час. в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Шольского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от Вологодской энергосистемы.   Центром питания будет  существующая   ПС 35\10кВ «Шола».  Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в поселении потребуется строительство подстанций 10\0,4кВ и прокладка сетей 10-0,4кВ. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих подстанций 35\10кВ, 10\0,4кВ и сетей 35,10-0.4кВ.

В соответствии со «Схемой перспективного развития электрических сетей напряжением 35-110кВ ОАО «Вологдаэнерго» до 2016г» генеральным планом предусматривается, для повышения надёжности электроснабжения потребителей, строительство ВЛ 35кВ ПС «Шола» - ПС «Новокемская» и реконструкция ПС 35\10кВ «Шола».

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей  поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок

- строительство ТП 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ;

- реконструкция существующих сетей 35,10-0,4кВ и ТП 10\0,4кВ

- с внедрением энергосберегающих технологий.

Мероприятия на  первую очередь

- строительство новых и реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ  и ТП 10\0,4кВ;

- строительство ВЛ 35кВ   ПС «Шола» - ПС «Новокемская»;

- реконструкция ПС 35\10кВ «Шола».

В соответствии с   «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составят:   35кВ - 15м,   10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Газоснабжение

Существующее положение

На территории Шольского муниципального образования Белозерского района природного газа нет.

Обоснование проектных предложений

Схемой газоснабжения Вологодской области, разработанной ОАО «Газпром» ОАО «Промгаз», на перспективу предполагается подача природного газа в село Зубово из Бабаевского района  от ГРС Санинская (Тимохино).

Направления расхода газа:

- бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- энергоноситель для тепловых источников (в т.ч. автономных теплогенераторов для индивидуального строительства - АИТ).

Газификация поселения природным газом сможет существенно повлиять на развитие энергетического потенциала, значительно улучшит условия жизни населения и даст стимул развитию теплоснабжения населенных пунктов (перевод тепловых источников на газ позволит снизить себестоимость тепловой энергии, оздоровить окружающую среду).

Прогнозируемые потребности природного газа на расчётный срок для нужд ЖКС представлены в таблице №17.

Таблица №17

| № | Потребитель | Расход газа млн. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения- всего | 0,4 |
|  | в т. ч. с.Зубовово | 0,3 |
| 2 | Теплоисточники - всего | 5,1 |
|  | в т. ч. с. Зубово | 3,4 |
|  | Всего по поселению | 5,5 |
|  | в т.ч. с. Зубово | 3,7 |

Для газификации поселения природным газом необходимо осуществление ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- прокладка межпоселкового газопровода высокого давления Ф225мм, протяженность порядка 36км (от с. Панкратово);

- строительство ГРП и распределительных газопроводов.

Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение населенных пунктов Шольского сельского поселения децентрализованное – от местных локальных котельных при объектах социального значения в с. Зубово (школах, ДДУ, клубах), от индивидуальных источников теплоты (АИТ) и печное.

Топливом для тепловых источников служат – уголь и местные виды топлива (древесные отходы, дрова).

Оборудование котельных  имеет низкие технические свойства и значительный физический износ.

Обоснование проектных предложений

Теплоснабжение жилищного фонда населенных пунктов поселения предусматривается, в основном, децентрализованное от индивидуальных источников теплоты.

При учреждениях социального значения возможно устройство локальных котельных.

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС по очередям строительства представлены в таблице №18

Таблица №18

| № | Население тыс. чел. | Ж. фонд тыс. м2 | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляц. | ГВСср | Итого |
| I | Расчётный срок |  |
| 1 | 2,0 всего | 70 | 9 | 0,2 | 0,8 | 10 |
| 2 | в т.ч. село |  |  |  |  |  |
|  | Зубово-1,4 | 49 | 6 | 0,2 | 0,5 | 6,7 |
| II | Первая очередь |  |
| 1 | 2,1 всего | 63 | 7,6 | 0,1 | 0,8 | 8,5 |
| 2 | в т.ч. село |  |  |  |  |  |
|  | Зубово -1,35 | 41 | 5,0 | 0,1 | 0,5 | 5,6 |

Перспективное теплоснабжение поселения возможно при выполнении ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- оснащение нового строительства приборами учета тепловой энергии;

- для увеличения срока службы теплосетей использовать прогрессивную технологию по предварительной теплоизоляции в заводских условиях всех элементов теплотрасс пенополиуретаном (ППУ) с гидрозащитным полиэтиленовым покрытием и системой контроля увлажнения изоляции.

Мероприятия на первую очередь

- развитие децентрализованного теплоснабжения для индивидуального строительства на базе использования 2-х функциональных автономных источников теплоты (АИТ), обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения;

- применение котельных с современным эффективным котлооборудованием и высоким КПД.

Водоснабжение

Существующее положение

Централизованная система водоснабжения имеется в трех населенных пунктах поселения в с.Зубово, д.Гаврино, д.Митино. Вода подается из артезианских скважин, находящихся на балансе МУП «ЛУЧ».

Таблица №19

Данные системы водоснабжения пос.Зубово

| № скважины | Месторасположение скважины | Данные о системе водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 54 | пос.Зубово, ул.Строителей | Накопительная емкость, водонапорная башня, водопроводные сети 3,3 км, 8 водоразборных колонок. |
| б/н | пос.Зубово, ул.Пушкинская (баня) | Вода глубинным насосом подается в емкость. |
| б/н | пос.Зубово, ул.Пушкинская (набережная) | Самоизливающаяся скважина. |
| б/н | пос.Зубово, ул.Кузнецкая | Вода глубинным насосом подается в емкость, затем через водоразборный кран населению. |
| б/н | пос.Зубово, ул.Пролетарская | Вода глубинным насосом подается в емкость, затем через водоразборный кран населению. |

В п.Ивановском эксплуатируются две скважины, одна из которых самоизливающаяся, от второй вода подается в емкость, затем через водоразборный кран - населению.

Зоны санитарной охраны второго и третьего поясов водозаборных скважин отсутствуют.

В остальных населенных пунктах население пользуется водой из шахтных колодцев.

Обоснование проектных предложений

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами, колодцами.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо бурение новых артезианских скважин, реконструкция и строительство подземных водопроводных сетей, замена водонапорных башен, оборудованных системой автоматики, оснащение всех источников водоснабжения приборами учета расхода воды.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

- развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта;

Мероприятия на первую очередь

- провести ремонт и реконструкцию существующих водопроводных скважин и водонапорных башен в с.Зубово, д.Гаврино, д.Митино;

- разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

- применить более совершенную водопроводную арматуру, предусмотреть установку приборов учета воды;

- отремонтировать колодцы общественного пользования.

Водоотведение

Существующее положение

Централизованная система канализации в поселении отсутствует. Канализационные стоки населенных пунктов собираются в выгреба и септики.

Обоснование проектных предложений

Степень развития систем канализации в поселении находится на достаточно низком уровне.

Проектом предлагается строительство децентрализованной системы хозяйственно-бытовой канализации в в с.Зубово, д.Гаврино, д.Митино; с отведением стоков на  локальные очистные установки.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- предусмотреть развитие децентрализованной системы водоотведения в с.Зубово, д.Гаврино, д.Митино, в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первую очередь:

- осуществить строительство канализационных сетей и локальных очистных сооружений в с.Зубово, д.Гаврино, д.Митино;

- применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

Связь

Существующее положение

На территории Шольского поселения услуги телефонной связи общего пользования оказывает основной оператор связи филиал «Северо-Западный Телеком».

Население и организации в основном удовлетворительно обеспечены телефонной связью. В с.Зуево и п.Мегринский имеются АТС, с возможностью выхода на междугородные линии связи. В ряде населенных пунктах имеются междугородные телефоны-автоматы.

На территории поселения имеется возможность пользования средствами сотовой связи, уверенного приема эфирного радио и телевещания.

Обоснование проектных предложений

Развитие телефонной связи должно вестись из расчета 100% обеспечения заявок на установку телефонов с внедрением современных цифровых технологий и предоставлением абонентам различных видов услуг.

Основой развития сетей связи в поселении будет является полный переход на использование для связи между АТС волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Дальнейшее развитие должна получить сотовая связь с наиболее полным покрытием территории поселения и повышением качества связи.

Мероприятия на расчетный срок

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь  и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- удовлетворение всех заявок на установку телефонов;

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;

- подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В Генеральном плане Шольского сельского поселения учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Вологодской области и иными региональными и муниципальными программами развития.

Органы местного самоуправления Шольского сельского поселения содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Вологодской области к вопросам местного значения.

## 5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Мероприятия на расчетный срок

- соблюдение функционального зонирования территории населенных пунктов;

- размещение объектов индивидуального жилищного строительства;

- размещение объектов обслуживания населения, в т.ч. объектов, предназначенных для занятий спортом ;

- выборочная реконструкция с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства;

- комплексное благоустройство территории населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети;

- реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Мероприятия на первую очередь

- соблюдение функционального зонирования территории населенного пункта;

- новое индивидуальное жилищное строительство;

- выборочная реконструкция фонда с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства;

- комплексное благоустройство территории населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети;

- ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

## 5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока жилищный фонд Шольского сельского поселения планируется увеличить до 70 тыс. кв. м (в том числе жилищный фонд с.Зубово – до 49 тыс.кв.м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 25 кв. м/чел. в настоящее время до 35 кв. м общей площади на человека. Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального плана рекомендуется не менее 22,5 тыс. кв. м, в среднем в год – 1 тыс. кв. м общей площади. Также требуется своевременная реконструкция ветхого жилищного фонда.

- Преобладающим типом жилой застройки Генеральным планом приняты малоэтажные индивидуальные жилые дома (1-3 эт.), средний размер приусадебного участка – 0,2 га.

- Убыль жилищного фонда составит порядка 12 тыс. кв. м. (ветхий жилищный фонд, требующий реконструкции).

Мероприятия на первую очередь

В целом по Шольскому сельскому поселению Генеральным планом в период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме не менее 12,26 тыс. кв. м общей площади, почти весь объем нового жилищного строительства предусмотрен в с.Зубово.

Требуется реконструкция ветхого жилищного фонда в объеме 11,2 тыс.кв.м.

## 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Объекты обслуживания населения

Основные направления развития учреждений и предприятий обслуживания:

- Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей зоны общественно-делового назначения в центральной части населенного пункта. Центром социального обслуживания более высокого уровня по отношению к населению Шольского сельского поселения остается административный центр муниципального района – г.Белозерск.

- Определение емкости и размещение объектов социальной сферы выполнено с целью определения потребности в территориях общественно-деловой застройки. Генеральным планом учитывается, что конкретная номенклатура объектов капитального строительства может меняться в зависимости от возникающей потребности.

- Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по развитию отдельных видов обслуживания:

- Учет интересов развития учреждений обслуживания населения районного и вышестоящего уровней (в том числе учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты, пожарной безопасности и др.).

- Достижение нормативных показателей в развитии системы учреждений и предприятий обслуживания местного значения поселения (учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания, спортивные объекты и др.).

- При проектировании массивов жилой застройки возможно размещение отдельных встроенных или самостоятельных учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения. Размещение и параметры данных объектов определяются проектами планировки с учетом требований региональных нормативов.

- Приоритетным направлением организации объектов обслуживания является их размещение в составе единых многофункциональных комплексов (зданий).

- При разработке проектов планировки, согласовании проектов зданий необходимо учитывать интересы маломобильной категории населения. При проектировании необходимо учитывать следующие нормативные документы: СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Мероприятия на расчетный срок

- капитальный ремонт зданий учреждений и предприятий обслуживания;

- реконструкция здания участковой больницы с расширением вместимости до 17 коек и реконструкция помещений поликлиники с расширением проектной емкости до 40 посещений в смену (с.Зубово);

- учет и благоустройство плоскостных спортивных сооружений;

- Развитие учреждений торговли и общественного питания на уровне не ниже нормативного с обеспечением услугами выездной торговли тех населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные объекты торговли.

Мероприятия на первую очередь

- капитальный ремонт зданий следующих укчреждений:

  - МОУ «Шольская средняя общеобразовательная школа»

  - МОУ «Мегринская основная общеобразовательная школа»

  - МУК «Шольский культурный центр»

- строительство здания для поликлиники мощностью на 36-40 посещений в смену;

- благоустройство плоскостных спортивных сооружений;

- развитие учреждений торговли и общественного питания на уровне не ниже нормативного.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция и ремонт автодороги местного значения Зубово – Перкумзь протяженностью 22,7 км.

- Реконструкция автодорожного подъезда к п. Мегринский протяженностью 10,1 км.

- Реконструкция подъезда к с. Зубово.

- Реконструкция подъезда к п. Ивановский – 6,9 км.

- Ремонт межпоселковых грунтовых дорог к населенным пунктам.

- Реконструкция существующей улично-дорожной сети (уширение проезжих частей, устройство усовершенствованного покрытия (асфальтобетон) и тротуаров на главных улицах, а также на улицах, ведущих к объектам социального обслуживания населения).

- Реконструкция и ремонт главных улиц с. Зубово с устройством усовершенствованного покрытия, а также основных улиц села в жилой застройке и подъездов к основным общественным учреждениям внутри населенного пункта.

- Сооружение новых подъездов к планируемым жилым зонам.

- Организация новых объектов обслуживания автотранспорта (АЗС, СТО) в пределах с. Зубово.

- Развитие сети пассажирского автотранспорта, повышение частоты движения автобусов при сообщении с райцентром – г. Белозерском.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и ремонт автодороги местного значения Зубово – Перкумзь, автодорожного подъезда к п. Мегринский, подъезда к с. Зубово, подъезда к п. Ивановский – 6,9 км.

- Ремонт межпоселковых грунтовых дорог к населенным пунктам.

- Реконструкция и ремонт главных улиц с. Зубово с устройством усовершенствованного покрытия.

Объекты инженерной инфраструктуры

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей  поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок

- строительство ТП 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ;

- реконструкция существующих сетей 35,10-0,4кВ и ТП 10\0,4кВ

- с внедрением энергосберегающих технологий.

Мероприятия на  первую очередь

- строительство новых и реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ  и ТП 10\0,4кВ;

- строительство ВЛ 35кВ   ПС «Шола» - ПС «Новокемская»;

- реконструкция ПС 35\10кВ «Шола».

В соответствии с   «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составят:   35кВ - 15м,   10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Газоснабжение

Для газификации поселения природным газом необходимо осуществление ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- прокладка межпоселкового газопровода высокого давления Ф225мм, протяженность порядка 36км (от с. Панкратово);

- строительство ГРП и распределительных газопроводов.

Мероприятия на первую очередь

- прокладка межпоселкового газопровода высокого давления Ф225мм, (от с. Панкратово).

Теплоснабжение

Перспективное теплоснабжение поселения возможно при выполнении ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- оснащение нового строительства приборами учета тепловой энергии;

- для увеличения срока службы теплосетей использовать прогрессивную технологию по предварительной теплоизоляции в заводских условиях всех элементов теплотрасс пенополиуретаном (ППУ) с гидрозащитным полиэтиленовым покрытием и системой контроля увлажнения изоляции.

Мероприятия на первую очередь

- развитие децентрализованного теплоснабжения для индивидуального строительства на базе использования 2-х функциональных автономных источников теплоты (АИТ), обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения;

- применение котельных с современным эффективным котлооборудованием и высоким КПД.

Водоснабжение

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

- развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта;

Мероприятия на первую очередь

- провести ремонт и реконструкцию существующих водопроводных скважин и водонапорных башен в с.Зубово, д.Гаврино, д.Митино;

- разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

- применить более совершенную водопроводную арматуру, предусмотреть установку приборов учета воды;

- отремонтировать колодцы общественного пользования.

Водоотведение

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- предусмотреть развитие децентрализованной системы водоотведения в с.Зубово, д.Гаврино, д.Митино, в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первую очередь:

- осуществить строительство канализационных сетей и локальных очистных сооружений в с.Зубово, д.Гаврино, д.Митино;

- применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

Связь

Мероприятия на расчетный срок

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь  и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- удовлетворение всех заявок на установку телефонов;

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;

- подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание.

## 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, сохранение объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории могут быть установлены:

- территория памятника;

- зоны археологического культурного слоя;

- зоны охраны объектов культурного наследия:

- охранные зоны памятников;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия по развитию исследований

- Содействие в исследованиях проводимых силами специализированных организаций по определению или уточнению современного состояния объектов, состоящих на учете и обладающих признаками объектов культурного наследия, с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов.

- Содействие в исследовании старинных сельских поселений в целях обоснования предоставления им статуса исторических поселений - с. Зубово, д. Мартыново (Ломны) и др.;

- Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения, достопримечательных и сакральных мест, культурных ландшафтов на территории поселения, потенциальных для взятия под охрану в качестве ООПТ или достопримечательных мест.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования

- Резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты.

- Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов.

- Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Шольского сельского поселения Белозерского муниципального района, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения);

- Содействие в разработке историко-культурных опорных планов (а также проектов зон охраны объектов культурного наследия) для с. Зубово и комплекса Ломенского прихода в д. Мартыново;

- Выделение ценных историко-культурных зон и отдельных объектов  (достопримечательные места, культурные ландшафты) с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории, по сохранению и развитию отдельных местностей с особым характером и условиями использования наследия, отвечающего требованиям действующего законодательства.

Мероприятия по использованию объектов культурного наследия

- Разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

## 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия на расчетный срок

- Содействие развитию системы мониторинга охраны окружающей среды на территории сельского поселения и его населенных пунктов, качества питьевой воды, почвенного покрова.

- Разработка томов ПДВ для всех населенных пунктов территории сельского поселения.

- Проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание и своевременное пополнение единой информационной базы данных источников.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов (действующих и проектируемых промышленных и сельскохозяйственных предприятий) в соответствии с нормативными документами, контроль за соблюдением режима ограничений.

- Модернизация технологического процесса производств и добычи полезных ископаемых, установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок котельных.

- Модернизация сельскохозяйственных объектов.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Развитие систем канализации населенных пунктов.

- Установка локальных очистных сооружений сельхозпредприятий.

- Модернизация и реконструкция прочих инженерных сетей и объектов.

- Охрана и благоустройство лесных массивов, расположенных внутри населенных пунктов сельского поселения, соблюдение Лесохозяйственного регламента.

- Экономически целесообразная минимизация количества объектов хранения отходов (рекультивация временных и несанкционированных свалок).

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Сохранение зеленых разрывов между дорожным полотном и жилыми зданиями либо организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», организация в местах скопления людей и центрах населенных пунктов мест отдыха населения, озеленение вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

- Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов, как выполняющих важную буферную защитную функцию.

- Эколого-просветительское образование населения.

В том числе мероприятия на первую очередь

По охране атмосферного воздуха:

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях, в том числе и разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон;

- сооружение и обустройство мест хранения автомобильных транспортных средств;

- ограничение на передвижение специального грузового автотранспорта в черте населенных пунктов;

- сохранение и организация защитного озеленения.

По охране водных ресурсов:

- создание проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- строгий контроль за соблюдением режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос, благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

- реконструкция водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды;

- развитие систем канализации населенных пунктов, организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод предприятий, в частности территорий сельскохозяйственных предприятий;

- организация отвода и очистки дождевых стоков, в т.ч. с территорий предприятий автосервиса;

- организация дренажной сети вокруг кладбищ и свалок ТБО.

По охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- проведение дополнительных лабораторных исследований территорий закрытых скотомогильников, получение заключения Главного государственного ветеринарного инспектора о возможности использования территорий санитарно-защитных зон данных объектов;

- приведение территорий скотомогильников и др. объектов утилизации биологических отходов в соответствие с ветеринарными правилами (создание канав, огораживание, установка шлагбаумов и др.);

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- разработка проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов, контроль паразитологического и инфекционного состояния;

- утилизация отходов всех видов животноводства (производство удобрений и реализация населению);

- недопущение образования несанкционированных свалок и рекультивация существующих несанкционированных свалок;

- рекультивация нарушенных территорий, восстановление плодородного слоя почв;

- создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспечение систематического контроля качества подземных вод.

По сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В рамках разработки проекта Генерального плана Шольского сельского поселения необходимо учитывать опасности природного и техногенного характера, возникновение которых возможно на территории данного поселения. В зависимости от характера и степени риска этих опасностей необходимо предусматривать комплекс мероприятий по защите населения и территорий.

Сведения об опасностях природного и техногенного характера на территории поселения были предоставлены Администрацией поселения.

Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические процессы

На территории поселения имеют место суффозионно-карстовые процессы, речная эрозия, переработка берегов, существуют участки высокого риска возникновения оползневых процессов.

Опасные гидрологические явления и процессы

На территории поселения в период весеннего половодья  возможно возникновение затоплений пойм рек и подтопления отдельных участков с. Зубово.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории поселения опасность представляют следующие неблагоприятные метеорологические явления и процессы: сильные ураганные ветры, шквалы, продолжительные дожди, продолжительные снегопады, метели, гололед, заморозки, град, грозы, туманы.

Гроза и град имеют место в основном в теплое время года с мая по октябрь. Гололед возникает в холодное время года в период с октября по март. Туманы возникают в течение всего года.

Природные пожары

Серьезную опасность для населения представляют природные пожары: лесные и торфяные. Особенно повышается риск их возникновения в года с засушливым и жарким летним периодом.

Основными причинами пожаров являются небрежное обращение населения с огнем, особенно рыбаков в прибрежных зонах рек, озер, островах, а также проведение сжигания (поджоги) травы на лугах и полях, прилегающих к лесным массивам, в полосах отвода железной и автомобильных дорог.

Потенциальные опасности техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 на территории Югского поселения относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

- промышленные аварии и катастрофы на:

- пожароопасных и взрывоопасных объектах,

- опасные происшествия на транспорте:

- автомобильный транспорт.

3. аварии на объектах ЖКХ

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

К пожароопасным объектам на территории поселения относятся котельные и АЗС. АЗС всего одна и расположена она в с. Зубово на ул. Калинина. Котельных в поселении  4 шт, все они расположены также в с. Зубово, работают на дровах. В результате возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС и котельных зона поражающих факторов не выйдет за пределы объекта.

Опасные происшествия на транспорте

Опасности на транспорте в первую очередь связана с аварийными ситуациями на автомобильных дорогах, по которым осуществляется перевозка различных АХОВ (в основном перевозят хлор и аммиак), взрыво- и пожароопасных веществ (ГСМ и СУГ). Размер участка заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ. При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на автомобильных дорогах объекты народного хозяйства, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения.

Аварии на объектах ЖКХ

В случае возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ будет нарушена подача тепла, электричества и воды к потребителю.

Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природных и техногенных процессов

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) должны быть конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 в качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:

- устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

В качестве основных мероприятий, направленных на предотвращение переработки берегов в соответствии со СНиП 2.01.15-90, необходимо предусматривать:

- волнозащитные   (вдольбереговые подпорные стены - набережные, шпунтовые стенки, ступенчатые крепления, откосные покрытия);

- волногасящие (вдольбереговые конструкции с волногасящими камерами, откосные покрытия в виде набросов из камня или фасонных блоков, искусственные свободные пляжи);

- пляжеудерживающие (вдольбереговые подводные банкеты, буны, шпоры);

- специальные мероприятия (регулирование стока рек, использование подводных карьеров, закрепление грунта склонов, агролесомелиорация и т. д.).

Для защиты территорий, подверженных подтоплению, в соответствии со СНиП 2.01.15-90 необходимо предусматривать:

- применение дренажей;

- искусственное повышение территорий;

- организация локальных средств инженерной защиты.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

На автомобильном транспорте необходимо осуществлять:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

В соответствии со Ст. 76 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  размещение подразделений пожарной охраны должно осуществляться с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях  - 20 минут.

В настоящее время на территории Шольского сельского поселения функционируют два пожарных депо – в д. Митино (ул. Центральная, д. 62) и в п. Мегринский (ул. Центральная, д. 29). Для ликвидации пожаров используются пожарные гидранты, на территории поселения они расположены в следующих населенных пунктах – с. Зубово (2 шт - ул. Строителей и ул. Космонавтов, д.2), д. Митино (д.2). На территории поселения размещено 42 пожарных водоема искусственного происхождения, два естественного происхождения с оборудоваными подъездами к воде (с. Зубово – ул. Гагарина, д.4 и ул. Космонавтов).

Таблица №20

Перечень пожарных водоемов на территории Шольского сельского поселения

| № | Адрес | Исправ-ность | Расстояние от ДПД | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Искусственный водоемы | От ПЧ д.Митино, д.62 |
| 1 | С.Зубово, ул.Пушкинская (почта) | исправен | 1,7 км |  |
| 2 | С.Зубово, ул.Пушкинская, д.4 | исправен | 2,0 км |  |
| 3 | С.Зубово, ул.Пушкинская, д.8 | исправен | 2,3 км |  |
| 4 | С.Зубово, ул.Лесная, д.12 | исправен | 2,3 км |  |
| 5 | С.Зубово, ул.Свободы, д.21 | исправен | 4,0 км |  |
| 6 | С.Зубово, ул.Подгорная,д.1 | неисправен | 3,5 км |  |
| 7 | С.Зубово, ул.Подгорная,д.5 | исправен | 3,5 км |  |
| 8 | С.Зубово, ул.Свободы, д.23 | неисправен | 4,0 км |  |
| 9 | С.Зубово, ул.Труда, д.30 | неисправен | 4,4 км |  |
| 10 | С.Зубово, ул.Советская (клуб) | исправен | 4,7 км |  |
| 11 | С.Зубово, ул.Мира, (контора лесопункта) | неисправен | 4,5 км |  |
| 12 | С.Зубово, ул.Пролетарская, д.16 (Хмельников) | исправен | 4,5 км |  |
| 13 | С.Зубово, ул.Пионерская, д.7 | исправен | 5,5 км |  |
| 14 | С.Зубово, ул.Калинина, д.7 | исправен | 3,7 км |  |
| 15 | С.Зубово, ул.Советская, д.42а (Груздев) | исправен | 6,0 км |  |
| 16 | С.Зубово, ул.Пушкинская, д.8 | исправен | 2,5 км |  |
| 17 | С.Зубово, ул.Космонавтов, д.2 (магазин) | исправен | 5,5 км |  |
| 18 | С.Зубово, ул.Пушкинская, д.6 (больница) | исправен | 2,7 км |  |
| 19 | С.Зубово, ул.Пушкинская (футбольное поле) | неисправен | 2,3 км |  |
| 20 | С.Зубово, ул.Мира, д18 | исправен | 4,0 км |  |
| 21 | Д.Митино ул.Центральная д.38 (Жиркова) | исправен | 0,8 км |  |
| 22 | Д.Митино, ул.Центральная, д.14 (Мудрова) | исправен | 0,5 км |  |
| 23 | Д.Слобода (пилорама) | исправен | 6,5 км |  |
| 24 | П.Ивановский, ул.Центральная, д.2 | исправен | 19,0 км |  |
| 25 | П.Ивановский, ул.Центральная, д.14 | неисправен | 19,0 км |  |
|  |  |  | От ПЧ п.Мегринский, д.29 |
| 26 | П.Мегринский (пожарное депо) | исправен | 0,05 км |  |
| 27 | П.Мегринский, ул.Центральная, д.44 | исправен | 0,5 км |  |
| 28 | П.Мегринский, ул.Центральная, д.154 | исправен | 1,0 км |  |
| 29 | П.Мегринский, ул.Центральная. д.101 | исправен | 1,5 км |  |
| Подъезды к естественным водоемам: Река Шола |  | От ПЧ д.Митино, д.62 |
| 30 | с.Зубово ул.Набережная (мост) |  | 1,5 км |  |
| 31 | д.Митино (Макаровы) | исправен | 1,0 км |  |
| 32 | С.Зубово, ул.Пушкинская, д.32 (администрация) | исправен | 3,0 км |  |
| 33 | С.Зубово ул.Мира, д.9 (школа) | исправен | 4,0 км |  |
| 34 | Ул.Мира (хоккейный корт) | исправен | 4,2 км |  |
| 35 | С.Зубово, ул.Речная, д.33 (Бутковские) | исправен | 6,5 км |  |
| 36 | Д.Митино, ул.Центральная д.41 (Шиловы) | исправен | 1,5 км |  |
| 37 | Д.Митино (мост) | исправен |  |  |
| 38 | П.Мегринский | исправен |  |  |
| 39 | Д.Верховье | исправен |  |  |
| 40 | Д.Есино | исправен |  |  |
| 41 | Д.Смолино | исправен |  |  |
| Подъезды к естественным водоемам: к ручью |  |  |
| 42 | с.Зубово, ул.Гагарина, д.4 | исправен | 5,5 км |  |
| 43 | С.Зубово, ул.Космонавтов (Трошичев) | Исправен | 5,5 км |  |
| Искусственные водоемы |
| 44 | С.Зубово, ул.Строителей, (детский сад) | исправен | 5,0 км |  |

На территории Шольского сельского поселения 14 населенных пунктов находятся за пределами 20 минутной доступности первого подразделения пожарной охраны (п. Ивановский, д. М. Курдюг, д. Линяково, д. Молино, д. Мишино, д. Нижний Двор, д. Поповка, д. Кузнецово, д. Ново, д. Подсосенье, д. Васютино, д. Иваньково, д. Старое Село, д. Устье). Во всех 14 населенных пунктах, кроме п. Ивановский (106 чел.), проживает менее 12 человек.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока генерального плана сельского поселения.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | Совре-менное состоя-ние на 1.01. 2010г. | I очередь строи-тельства 2025 г. | Расчет-ный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория 1.1. Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: | га | 160832,3 | 160832,3 | 160832,3 |
| земли сельскохозяйственного назначения; | га | 26720,8 | 26710,8 | 26710,8 |
| земли населенных пунктов | га | 711,8 | 721,8 | 721,8 |
| в т.ч. по населенным пунктам: |  |  |  |  |
| деревня Васютино | га | 8,475 | 8,475 | 8,475 |
| деревня Верховье | га | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| деревня Гаврино | га | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| деревня Есино | га | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| деревня Иваново | га | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| деревня Иваньково | га | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| деревня Коновалово | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| деревня Кузнецово | га | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| деревня Лаврушино | га | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| деревня Левшуково | га |  |  |  |
| деревня Линяково | га | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| деревня Лукьяново | га | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| деревня Максимово | га |  |  |  |
| деревня Мартыново | га | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| деревня Митино | га | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| деревня Мишино | га | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| деревня Мишино | га |  |  |  |
| деревня Молино | га | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| деревня Нижний Двор | га | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| деревня Ново | га | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| деревня Ново | га | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| деревня Першино | га |  |  |  |
| деревня Подсосенье | га | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| деревня Поповка | га | 2,825 | 2,825 | 2,825 |
| деревня Пушкино | га | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| деревня Слобода | га | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| деревня Смолино | га | 5 | 5 | 5 |
| деревня Сосновый Бор | га | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| деревня Старое Село | га | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
| деревня Таршинская | га | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| деревня Тимофеевская | га | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| деревня Устье | га | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| деревня Царево | га | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| деревня Юрино | га | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| местечко Поповка | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| поселок Ивановский | га | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| поселок Курдюг | га | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| поселок Мегринский | га | 79,1 | 79,1 | 79,1 |
| село Зубово | га | 312,3 | 312,3 | 312,3 |
| земли лесного фонда | га | 127025,0 | 127025,0 | 127025,0 |
| земли запаса (*в том числе включая водные объекты) | га | 6365,3 | 6365,3 | 6365,3 |
| земли промышленности, …. и иного специального назначения | га | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1. ВСЕГО | чел. | 2362 | 2100 | 2000 |
| в т.ч. численность населения с.Зубово | чел. | 1429 | 1350 | 1400 |
| 2.2. Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет), | % | 12,3 | 17,0 | 17,5 |
| население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 г.), | % | 61,3 | 52,0 | 51,0 |
| население старше трудоспособного возраста. | % | 26,4 | 31,0 | 31,5 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд, общая площадь | тыс. м2 | 58,74 | 63,0 | 70,0 |
| 3.2. Ветхий жилищный фонд (с износом более 60 %) | тыс. м2 | 11,2 | 3,2 | - |
| 3.3. Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | 8,0 | 3,2 | - |
| 3.4. Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 47,54 | 59,8 | 70 |
| 3.5. Новое жилищное строительство – всего/ в год | тыс. м2 | - | 12,26/ 0,9 | 22,46/ 1,0 |
| 3.6. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 25 | 30 | 35 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. Детские дошкольные учреждения | мест | 120 | 120 | 120 |
| 4.2. Общеобразовательные школы | мест | 570 | 225 | 225 |
| 4.3. Учреждение больничного типа | коек | 10 | 17 | 17 |
| 4.4. Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 8 | 42 | 40 |
| 4.5. Учреждения культуры | мест | 200 | 420 | 400 |
| 4.6. Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 31,2 | 14,7 | 14,0 |
| 4.7. Спортивные залы | м2 площ. пола | н/д | 735 | 700 |
| 4.8. Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | н/д | 1,47 | 1,4 |
| 4.9. Предприятия розничной торговли (магазины) | м2 торг. пло-щади | 1529 | 630 | 600 |
| 4.10. Предприятия общественного питания | мест | 0 | 84 | 80 |
| 4.11. Банно-оздоровительный комплекс | мест | н/д | 15 | 14 |
| 4.12. Аптечный пункт | учреждений | н/д | 1 | 1 |
| 4.13. Отделение связи | объект | н/д | 1 | 1 |
| 4.14. Объекты бытового обслуживания | рабочих мест | н/д | 2 | 2 |
| 4.15. Пункт охраны порядка | объект | н/д | 1 | 1 |
| 4.16. Кладбища традиционного захоронения (резерв территории) | га | н/д | 0,5 | 0,48 |
| 5. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Суммарное водопотребление (всего) | тыс. м3 сут. | н.д. | 0,38 | 0,37 |
| в том числе: - на хозяйственно-питьевые цели | тыс. м3 сут. | н. д. | 0,38 | 0,37 |
| 2.Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3 сут. | н.д. | 0,38 | 0,37 |
| 3. Используемые источники водоснабжения |  | подземн. | подземн. | подземн. |
| 4. Водопотребление в среднем на 1 чел. | л/сут. | н. д. | 180 | 185 |
| в том числе на хозяйственно-питьевые цели | л/сут. | н. д. | 180 | 185 |
| Канализация: |  |  |  |  |
| 1. Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. м3 сут. | н. д. | 0,24 | 0,24 |
| в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3 сут. | н. д. | 0,24 | 0,24 |
| 2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3 сут. | н. д. | 0,24 | 0,24 |
| Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 1.Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. час. в год | н.д. | 3,2 | 3,6 |
| 2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт. час | н.д. | 1520 | 1800 |
| 3.Источники покрытия электронагрузок ком. быт. потр : ОАО «Вологдаэнерго» | МВт | н.д. | 0,9 | 0,8 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | МВт | н.д. | 8,5 | 10 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС) | % | - | - | 95 |
| 2. Потребление газа на коммунально-бытовые нужды в т.ч. | млн. м3 /год | - | - | 5,5 |
| 3. Источники подачи газа: | комп. | - | - | ГРС Санинская |
| Связь: |  |  |  |  |
| 1.Охват населения телевизионным вещанием | % от насел. | 98 | 100 | 100 |
| 2. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номер на 100 семей | н.д. | 80 | 100 |
| Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| Очистные сооружения | ед. | н.д. | 12 | 12 |
| 7. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| Твердые бытовые отходы, в том числе: |  |  |  |  |
| общее количество ТБО | тонн/ год | 280 | 2800 | 5600 |
| на 1 человека | тонн/ год | 300 | 3000 | 6000 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | тонн/ год | 5 | 50 | 100 |
| Сумма всех отходов | тонн/ год |  | 5850 | 11700 |
| Размеры земельных участков на 1000т твердых бытовых отходов в год | га |  | 0,12 | 0,23 |
| Усовершенствованные свалки, полигоны ТБО | единиц | 1 | 1 | 1 |

# 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Приложение № 2

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение № 3

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на КОС добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

# Footnotes

В соответствии с данными «Гендерно - ориентированного паспорта муниципального образования Шольское» за 2008 год.

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства определены Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

утверждены Постановлением Правительства Вологодской области от 12.07.2010 г. № 816

В соответствии с федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и законом Вологодской области от 24.07.2001 г. №705-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Вологодской области».).

В понятии, употребляемом в Федеральном Законе от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Закон №73-ФЗ 2002 г. и положение по ПЗО, утв. постановлением №315, 2008 г.

Данные об общей площади земель и их современном распределении по категориям приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3. материалов оцифрованной топографической основы.