Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199000, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.33 офис 39;

www.enko.spb.ru, тел. 812-328 81 11, тел/факс.812-323 50 33;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 30/148

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Генеральный план

Шольского сельского поселения

Генеральный план с. Зубово

ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» |  | И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Шольское поселение

2011

# АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Главный экономист проекта | – экономист градостроительства О.А. Мигунова |
| Введение. Основные сведения о территории | куратор проекта А.А. Искяндаров |
| Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории | экологи градостроительства А.В. Васильев, Ю.В.Рябов |
| Современное использование территории. Объекты культурного наследия. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории. Мероприятия по охране объектов культурного наследия | инженеры Т.А. Андреева, М.А. Ковригина, инженер-землеустроитель Р.В. Николаев |
| Социально-экономическое развитие. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания | экономист градостроительства О.А. Мигунова |
| Развитие транспортной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры | инженер по развитию транспортной инфраструктуры А.А. Искяндаров |
| Развитие инженерной инфраструктуры. Объекты инженерной инфраструктуры | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, Л.В. Елисеев |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | экологи градостроительства А.В. Васильев, Ю.В.Рябов |
| ГИС-технологии | гл. специалист – А.М. Савинков |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	8

3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	8

3.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда	8

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	9

3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	13

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	14

3.6. Мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природных и техногенных процессов	17

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	21

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Том1. Положения о территориальном планировании муниципального образования Шольское сельское поселение Белозерского муниципального района Вологодской области | 30/148 |
| 2 | Том2. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана муниципального образования Шольское сельское поселение Белозерского муниципального района Вологодской области | 30/149 |
| 2. Основные графические материалы |
| 1 | Генеральный план Шольского сельского поселения. Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (проектный план). Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. | 30/321 |
| 2 | Генеральный план села Зубово. Схема проектных предложений по развитию населенных пунктов (основной чертеж) Схема инженерной, транспортной инфраструктур и планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема границ территорий объектов культурного наследия. | 30/330 |
| 3. Электронные материалы |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG на диске CD | 30/ |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Шольского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Шольского сельского поселения (муниципальный контракт № 165 от 11 октября 2010 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2035 г.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2025 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2035 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта учтены решения Схемы территориального планирования Вологодской области.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных Отделу архитектуры при Администрации Белозерского района, главе администрации Шольского сельского поселения и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Вологодской области, разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии сельского поселения, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются:

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах муниципального образования;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель муниципального образования.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь). Обеспечение надёжного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, разработка опорного плана, отображающего современную планировочную организацию территории, и разработка системы мероприятий, обеспечивающих решение этих проблем;

- разработка системы мероприятий, способствующих инвестиционному освоению территории;

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов  территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учётом требований к формированию ресурсов ИСОГД.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В Генеральном плане Шольского сельского поселения учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Вологодской области и иными региональными и муниципальными программами развития.

Органы местного самоуправления Шольского сельского поселения содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Вологодской области к вопросам местного значения.

## 3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Мероприятия на расчетный срок

- соблюдение функционального зонирования территории населенных пунктов;

- размещение объектов индивидуального жилищного строительства;

- размещение объектов обслуживания населения, в т.ч. объектов, предназначенных для занятий спортом ;

- выборочная реконструкция с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства;

- комплексное благоустройство территории населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети;

- реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Мероприятия на первую очередь

- соблюдение функционального зонирования территории населенного пункта;

- новое индивидуальное жилищное строительство;

- выборочная реконструкция фонда с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства;

- комплексное благоустройство территории населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети;

- ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

## 3.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока жилищный фонд Шольского сельского поселения планируется увеличить до 70 тыс. кв. м (в том числе жилищный фонд с.Зубово – до 49 тыс.кв.м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 25 кв. м/чел. в настоящее время до 35 кв. м общей площади на человека. Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального плана рекомендуется не менее 22,5 тыс. кв. м, в среднем в год – 1 тыс. кв. м общей площади. Также требуется своевременная реконструкция ветхого жилищного фонда.

- Преобладающим типом жилой застройки Генеральным планом приняты малоэтажные индивидуальные жилые дома (1-3 эт.), средний размер приусадебного участка – 0,2 га.

- Убыль жилищного фонда составит порядка 12 тыс. кв. м. (ветхий жилищный фонд, требующий реконструкции).

Мероприятия на первую очередь

В целом по Шольскому сельскому поселению Генеральным планом в период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме не менее 12,26 тыс. кв. м общей площади, почти весь объем нового жилищного строительства предусмотрен в с.Зубово.

Требуется реконструкция ветхого жилищного фонда в объеме 11,2 тыс.кв.м.

## 3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Объекты обслуживания населения

Основные направления развития учреждений и предприятий обслуживания:

- Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей зоны общественно-делового назначения в центральной части населенного пункта. Центром социального обслуживания более высокого уровня по отношению к населению Шольского сельского поселения остается административный центр муниципального района – г.Белозерск.

- Определение емкости и размещение объектов социальной сферы выполнено с целью определения потребности в территориях общественно-деловой застройки. Генеральным планом учитывается, что конкретная номенклатура объектов капитального строительства может меняться в зависимости от возникающей потребности.

- Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по развитию отдельных видов обслуживания:

- Учет интересов развития учреждений обслуживания населения районного и вышестоящего уровней (в том числе учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты, пожарной безопасности и др.).

- Достижение нормативных показателей в развитии системы учреждений и предприятий обслуживания местного значения поселения (учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания, спортивные объекты и др.).

- При проектировании массивов жилой застройки возможно размещение отдельных встроенных или самостоятельных учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения. Размещение и параметры данных объектов определяются проектами планировки с учетом требований региональных нормативов.

- Приоритетным направлением организации объектов обслуживания является их размещение в составе единых многофункциональных комплексов (зданий).

- При разработке проектов планировки, согласовании проектов зданий необходимо учитывать интересы маломобильной категории населения. При проектировании необходимо учитывать следующие нормативные документы: СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Мероприятия на расчетный срок

- капитальный ремонт зданий учреждений и предприятий обслуживания;

- реконструкция здания участковой больницы с расширением вместимости до 17 коек и реконструкция помещений поликлиники с расширением проектной емкости до 40 посещений в смену (с.Зубово);

- учет и благоустройство плоскостных спортивных сооружений;

- Развитие учреждений торговли и общественного питания на уровне не ниже нормативного с обеспечением услугами выездной торговли тех населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные объекты торговли.

Мероприятия на первую очередь

- капитальный ремонт зданий следующих укчреждений:

  - МОУ «Шольская средняя общеобразовательная школа»

  - МОУ «Мегринская основная общеобразовательная школа»

  - МУК «Шольский культурный центр»

- строительство здания для поликлиники мощностью на 36-40 посещений в смену;

- благоустройство плоскостных спортивных сооружений;

- развитие учреждений торговли и общественного питания на уровне не ниже нормативного.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция и ремонт автодороги местного значения Зубово – Перкумзь протяженностью 22,7 км.

- Реконструкция автодорожного подъезда к п. Мегринский протяженностью 10,1 км.

- Реконструкция подъезда к с. Зубово.

- Реконструкция подъезда к п. Ивановский – 6,9 км.

- Ремонт межпоселковых грунтовых дорог к населенным пунктам.

- Реконструкция существующей улично-дорожной сети (уширение проезжих частей, устройство усовершенствованного покрытия (асфальтобетон) и тротуаров на главных улицах, а также на улицах, ведущих к объектам социального обслуживания населения).

- Реконструкция и ремонт главных улиц с. Зубово с устройством усовершенствованного покрытия, а также основных улиц села в жилой застройке и подъездов к основным общественным учреждениям внутри населенного пункта.

- Сооружение новых подъездов к планируемым жилым зонам.

- Организация новых объектов обслуживания автотранспорта (АЗС, СТО) в пределах с. Зубово.

- Развитие сети пассажирского автотранспорта, повышение частоты движения автобусов при сообщении с райцентром – г. Белозерском.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и ремонт автодороги местного значения Зубово – Перкумзь, автодорожного подъезда к п. Мегринский, подъезда к с. Зубово, подъезда к п. Ивановский – 6,9 км.

- Ремонт межпоселковых грунтовых дорог к населенным пунктам.

- Реконструкция и ремонт главных улиц с. Зубово с устройством усовершенствованного покрытия.

Объекты инженерной инфраструктуры

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей  поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок

- строительство ТП 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ;

- реконструкция существующих сетей 35,10-0,4кВ и ТП 10\0,4кВ

- с внедрением энергосберегающих технологий.

Мероприятия на  первую очередь

- строительство новых и реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ  и ТП 10\0,4кВ;

- строительство ВЛ 35кВ   ПС «Шола» - ПС «Новокемская»;

- реконструкция ПС 35\10кВ «Шола».

В соответствии с   «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составят:   35кВ - 15м,   10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Газоснабжение

Для газификации поселения природным газом необходимо осуществление ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- прокладка межпоселкового газопровода высокого давления Ф225мм, протяженность порядка 36км (от с. Панкратово);

- строительство ГРП и распределительных газопроводов.

Мероприятия на первую очередь

- прокладка межпоселкового газопровода высокого давления Ф225мм, (от с. Панкратово).

Теплоснабжение

Перспективное теплоснабжение поселения возможно при выполнении ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- оснащение нового строительства приборами учета тепловой энергии;

- для увеличения срока службы теплосетей использовать прогрессивную технологию по предварительной теплоизоляции в заводских условиях всех элементов теплотрасс пенополиуретаном (ППУ) с гидрозащитным полиэтиленовым покрытием и системой контроля увлажнения изоляции.

Мероприятия на первую очередь

- развитие децентрализованного теплоснабжения для индивидуального строительства на базе использования 2-х функциональных автономных источников теплоты (АИТ), обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения;

- применение котельных с современным эффективным котлооборудованием и высоким КПД.

Водоснабжение

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

- развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта;

Мероприятия на первую очередь

- провести ремонт и реконструкцию существующих водопроводных скважин и водонапорных башен в с.Зубово, д.Гаврино, д.Митино;

- разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

- применить более совершенную водопроводную арматуру, предусмотреть установку приборов учета воды;

- отремонтировать колодцы общественного пользования.

Водоотведение

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- предусмотреть развитие децентрализованной системы водоотведения в с.Зубово, д.Гаврино, д.Митино, в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первую очередь:

- осуществить строительство канализационных сетей и локальных очистных сооружений в с.Зубово, д.Гаврино, д.Митино;

- применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

Связь

Мероприятия на расчетный срок

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь  и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- удовлетворение всех заявок на установку телефонов;

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;

- подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание.

## 3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, сохранение объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории могут быть установлены:

- территория памятника;

- зоны археологического культурного слоя;

- зоны охраны объектов культурного наследия:

- охранные зоны памятников;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия по развитию исследований

- Содействие в исследованиях проводимых силами специализированных организаций по определению или уточнению современного состояния объектов, состоящих на учете и обладающих признаками объектов культурного наследия, с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов.

- Содействие в исследовании старинных сельских поселений в целях обоснования предоставления им статуса исторических поселений - с. Зубово, д. Мартыново (Ломны) и др.;

- Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения, достопримечательных и сакральных мест, культурных ландшафтов на территории поселения, потенциальных для взятия под охрану в качестве ООПТ или достопримечательных мест.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования

- Резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты.

- Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов.

- Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Шольского сельского поселения Белозерского муниципального района, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения);

- Содействие в разработке историко-культурных опорных планов (а также проектов зон охраны объектов культурного наследия) для с. Зубово и комплекса Ломенского прихода в д. Мартыново;

- Выделение ценных историко-культурных зон и отдельных объектов  (достопримечательные места, культурные ландшафты) с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории, по сохранению и развитию отдельных местностей с особым характером и условиями использования наследия, отвечающего требованиям действующего законодательства.

Мероприятия по использованию объектов культурного наследия

- Разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

## 3.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия на расчетный срок

- Содействие развитию системы мониторинга охраны окружающей среды на территории сельского поселения и его населенных пунктов, качества питьевой воды, почвенного покрова.

- Разработка томов ПДВ для всех населенных пунктов территории сельского поселения.

- Проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание и своевременное пополнение единой информационной базы данных источников.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов (действующих и проектируемых промышленных и сельскохозяйственных предприятий) в соответствии с нормативными документами, контроль за соблюдением режима ограничений.

- Модернизация технологического процесса производств и добычи полезных ископаемых, установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок котельных.

- Модернизация сельскохозяйственных объектов.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Развитие систем канализации населенных пунктов.

- Установка локальных очистных сооружений сельхозпредприятий.

- Модернизация и реконструкция прочих инженерных сетей и объектов.

- Охрана и благоустройство лесных массивов, расположенных внутри населенных пунктов сельского поселения, соблюдение Лесохозяйственного регламента.

- Экономически целесообразная минимизация количества объектов хранения отходов (рекультивация временных и несанкционированных свалок).

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Сохранение зеленых разрывов между дорожным полотном и жилыми зданиями либо организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», организация в местах скопления людей и центрах населенных пунктов мест отдыха населения, озеленение вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

- Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов, как выполняющих важную буферную защитную функцию.

- Эколого-просветительское образование населения.

В том числе мероприятия на первую очередь

По охране атмосферного воздуха:

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях, в том числе и разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон;

- сооружение и обустройство мест хранения автомобильных транспортных средств;

- ограничение на передвижение специального грузового автотранспорта в черте населенных пунктов;

- сохранение и организация защитного озеленения.

По охране водных ресурсов:

- создание проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- строгий контроль за соблюдением режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос, благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

- реконструкция водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды;

- развитие систем канализации населенных пунктов, организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод предприятий, в частности территорий сельскохозяйственных предприятий;

- организация отвода и очистки дождевых стоков, в т.ч. с территорий предприятий автосервиса;

- организация дренажной сети вокруг кладбищ и свалок ТБО.

По охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- проведение дополнительных лабораторных исследований территорий закрытых скотомогильников, получение заключения Главного государственного ветеринарного инспектора о возможности использования территорий санитарно-защитных зон данных объектов;

- приведение территорий скотомогильников и др. объектов утилизации биологических отходов в соответствие с ветеринарными правилами (создание канав, огораживание, установка шлагбаумов и др.);

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- разработка проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов, контроль паразитологического и инфекционного состояния;

- утилизация отходов всех видов животноводства (производство удобрений и реализация населению);

- недопущение образования несанкционированных свалок и рекультивация существующих несанкционированных свалок;

- рекультивация нарушенных территорий, восстановление плодородного слоя почв;

- создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспечение систематического контроля качества подземных вод.

По сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

## 3.6. Мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природных и техногенных процессов

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) должны быть конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 в качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:

- устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

В качестве основных мероприятий, направленных на предотвращение переработки берегов в соответствии со СНиП 2.01.15-90, необходимо предусматривать:

- волнозащитные   (вдольбереговые подпорные стены - набережные, шпунтовые стенки, ступенчатые крепления, откосные покрытия);

- волногасящие (вдольбереговые конструкции с волногасящими камерами, откосные покрытия в виде набросов из камня или фасонных блоков, искусственные свободные пляжи);

- пляжеудерживающие (вдольбереговые подводные банкеты, буны, шпоры);

- специальные мероприятия (регулирование стока рек, использование подводных карьеров, закрепление грунта склонов, агролесомелиорация и т. д.).

Для защиты территорий, подверженных подтоплению, в соответствии со СНиП 2.01.15-90 необходимо предусматривать:

- применение дренажей;

- искусственное повышение территорий;

- организация локальных средств инженерной защиты.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

На автомобильном транспорте необходимо осуществлять:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

В соответствии со Ст. 76 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  размещение подразделений пожарной охраны должно осуществляться с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях  - 20 минут.

В настоящее время на территории Шольского сельского поселения функционируют два пожарных депо – в д. Митино (ул. Центральная, д. 62) и в п. Мегринский (ул. Центральная, д. 29). Для ликвидации пожаров используются пожарные гидранты, на территории поселения они расположены в следующих населенных пунктах – с. Зубово (2 шт - ул. Строителей и ул. Космонавтов, д.2), д. Митино (д.2). На территории поселения размещено 42 пожарных водоема искусственного происхождения, два естественного происхождения с оборудоваными подъездами к воде (с. Зубово – ул. Гагарина, д.4 и ул. Космонавтов).

Таблица №20

Перечень пожарных водоемов на территории Шольского сельского поселения

| № | Адрес | Исправ-ность | Расстояние от ДПД | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Искусственный водоемы | От ПЧ д.Митино, д.62 |
| 1 | С.Зубово, ул.Пушкинская (почта) | исправен | 1,7 км |  |
| 2 | С.Зубово, ул.Пушкинская, д.4 | исправен | 2,0 км |  |
| 3 | С.Зубово, ул.Пушкинская, д.8 | исправен | 2,3 км |  |
| 4 | С.Зубово, ул.Лесная, д.12 | исправен | 2,3 км |  |
| 5 | С.Зубово, ул.Свободы, д.21 | исправен | 4,0 км |  |
| 6 | С.Зубово, ул.Подгорная,д.1 | неисправен | 3,5 км |  |
| 7 | С.Зубово, ул.Подгорная,д.5 | исправен | 3,5 км |  |
| 8 | С.Зубово, ул.Свободы, д.23 | неисправен | 4,0 км |  |
| 9 | С.Зубово, ул.Труда, д.30 | неисправен | 4,4 км |  |
| 10 | С.Зубово, ул.Советская (клуб) | исправен | 4,7 км |  |
| 11 | С.Зубово, ул.Мира, (контора лесопункта) | неисправен | 4,5 км |  |
| 12 | С.Зубово, ул.Пролетарская, д.16 (Хмельников) | исправен | 4,5 км |  |
| 13 | С.Зубово, ул.Пионерская, д.7 | исправен | 5,5 км |  |
| 14 | С.Зубово, ул.Калинина, д.7 | исправен | 3,7 км |  |
| 15 | С.Зубово, ул.Советская, д.42а (Груздев) | исправен | 6,0 км |  |
| 16 | С.Зубово, ул.Пушкинская, д.8 | исправен | 2,5 км |  |
| 17 | С.Зубово, ул.Космонавтов, д.2 (магазин) | исправен | 5,5 км |  |
| 18 | С.Зубово, ул.Пушкинская, д.6 (больница) | исправен | 2,7 км |  |
| 19 | С.Зубово, ул.Пушкинская (футбольное поле) | неисправен | 2,3 км |  |
| 20 | С.Зубово, ул.Мира, д18 | исправен | 4,0 км |  |
| 21 | Д.Митино ул.Центральная д.38 (Жиркова) | исправен | 0,8 км |  |
| 22 | Д.Митино, ул.Центральная, д.14 (Мудрова) | исправен | 0,5 км |  |
| 23 | Д.Слобода (пилорама) | исправен | 6,5 км |  |
| 24 | П.Ивановский, ул.Центральная, д.2 | исправен | 19,0 км |  |
| 25 | П.Ивановский, ул.Центральная, д.14 | неисправен | 19,0 км |  |
|  |  |  | От ПЧ п.Мегринский, д.29 |
| 26 | П.Мегринский (пожарное депо) | исправен | 0,05 км |  |
| 27 | П.Мегринский, ул.Центральная, д.44 | исправен | 0,5 км |  |
| 28 | П.Мегринский, ул.Центральная, д.154 | исправен | 1,0 км |  |
| 29 | П.Мегринский, ул.Центральная. д.101 | исправен | 1,5 км |  |
| Подъезды к естественным водоемам: Река Шола |  | От ПЧ д.Митино, д.62 |
| 30 | с.Зубово ул.Набережная (мост) |  | 1,5 км |  |
| 31 | д.Митино (Макаровы) | исправен | 1,0 км |  |
| 32 | С.Зубово, ул.Пушкинская, д.32 (администрация) | исправен | 3,0 км |  |
| 33 | С.Зубово ул.Мира, д.9 (школа) | исправен | 4,0 км |  |
| 34 | Ул.Мира (хоккейный корт) | исправен | 4,2 км |  |
| 35 | С.Зубово, ул.Речная, д.33 (Бутковские) | исправен | 6,5 км |  |
| 36 | Д.Митино, ул.Центральная д.41 (Шиловы) | исправен | 1,5 км |  |
| 37 | Д.Митино (мост) | исправен |  |  |
| 38 | П.Мегринский | исправен |  |  |
| 39 | Д.Верховье | исправен |  |  |
| 40 | Д.Есино | исправен |  |  |
| 41 | Д.Смолино | исправен |  |  |
| Подъезды к естественным водоемам: к ручью |  |  |
| 42 | с.Зубово, ул.Гагарина, д.4 | исправен | 5,5 км |  |
| 43 | С.Зубово, ул.Космонавтов (Трошичев) | Исправен | 5,5 км |  |
| Искусственные водоемы |
| 44 | С.Зубово, ул.Строителей, (детский сад) | исправен | 5,0 км |  |

На территории Шольского сельского поселения 14 населенных пунктов находятся за пределами 20 минутной доступности первого подразделения пожарной охраны (п. Ивановский, д. М. Курдюг, д. Линяково, д. Молино, д. Мишино, д. Нижний Двор, д. Поповка, д. Кузнецово, д. Ново, д. Подсосенье, д. Васютино, д. Иваньково, д. Старое Село, д. Устье). Во всех 14 населенных пунктах, кроме п. Ивановский (106 чел.), проживает менее 12 человек.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока генерального плана сельского поселения.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | Совре-менное состоя-ние на 1.01. 2010г. | I очередь строи-тельства 2025 г. | Расчет-ный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория 1.1. Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: | га | 160832,3 | 160832,3 | 160832,3 |
| земли сельскохозяйственного назначения; | га | 26720,8 | 26710,8 | 26710,8 |
| земли населенных пунктов | га | 711,8 | 721,8 | 721,8 |
| в т.ч. по населенным пунктам: |  |  |  |  |
| деревня Васютино | га | 8,475 | 8,475 | 8,475 |
| деревня Верховье | га | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| деревня Гаврино | га | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| деревня Есино | га | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| деревня Иваново | га | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| деревня Иваньково | га | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| деревня Коновалово | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| деревня Кузнецово | га | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| деревня Лаврушино | га | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| деревня Левшуково | га |  |  |  |
| деревня Линяково | га | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| деревня Лукьяново | га | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| деревня Максимово | га |  |  |  |
| деревня Мартыново | га | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| деревня Митино | га | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| деревня Мишино | га | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| деревня Мишино | га |  |  |  |
| деревня Молино | га | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| деревня Нижний Двор | га | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| деревня Ново | га | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| деревня Ново | га | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| деревня Першино | га |  |  |  |
| деревня Подсосенье | га | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| деревня Поповка | га | 2,825 | 2,825 | 2,825 |
| деревня Пушкино | га | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| деревня Слобода | га | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| деревня Смолино | га | 5 | 5 | 5 |
| деревня Сосновый Бор | га | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| деревня Старое Село | га | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
| деревня Таршинская | га | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| деревня Тимофеевская | га | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| деревня Устье | га | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| деревня Царево | га | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| деревня Юрино | га | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| местечко Поповка | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| поселок Ивановский | га | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| поселок Курдюг | га | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| поселок Мегринский | га | 79,1 | 79,1 | 79,1 |
| село Зубово | га | 312,3 | 312,3 | 312,3 |
| земли лесного фонда | га | 127025,0 | 127025,0 | 127025,0 |
| земли запаса (*в том числе включая водные объекты) | га | 6365,3 | 6365,3 | 6365,3 |
| земли промышленности, …. и иного специального назначения | га | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1. ВСЕГО | чел. | 2362 | 2100 | 2000 |
| в т.ч. численность населения с.Зубово | чел. | 1429 | 1350 | 1400 |
| 2.2. Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет), | % | 12,3 | 17,0 | 17,5 |
| население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 г.), | % | 61,3 | 52,0 | 51,0 |
| население старше трудоспособного возраста. | % | 26,4 | 31,0 | 31,5 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд, общая площадь | тыс. м2 | 58,74 | 63,0 | 70,0 |
| 3.2. Ветхий жилищный фонд (с износом более 60 %) | тыс. м2 | 11,2 | 3,2 | - |
| 3.3. Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | 8,0 | 3,2 | - |
| 3.4. Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 47,54 | 59,8 | 70 |
| 3.5. Новое жилищное строительство – всего/ в год | тыс. м2 | - | 12,26/ 0,9 | 22,46/ 1,0 |
| 3.6. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 25 | 30 | 35 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. Детские дошкольные учреждения | мест | 120 | 120 | 120 |
| 4.2. Общеобразовательные школы | мест | 570 | 225 | 225 |
| 4.3. Учреждение больничного типа | коек | 10 | 17 | 17 |
| 4.4. Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 8 | 42 | 40 |
| 4.5. Учреждения культуры | мест | 200 | 420 | 400 |
| 4.6. Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 31,2 | 14,7 | 14,0 |
| 4.7. Спортивные залы | м2 площ. пола | н/д | 735 | 700 |
| 4.8. Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | н/д | 1,47 | 1,4 |
| 4.9. Предприятия розничной торговли (магазины) | м2 торг. пло-щади | 1529 | 630 | 600 |
| 4.10. Предприятия общественного питания | мест | 0 | 84 | 80 |
| 4.11. Банно-оздоровительный комплекс | мест | н/д | 15 | 14 |
| 4.12. Аптечный пункт | учреждений | н/д | 1 | 1 |
| 4.13. Отделение связи | объект | н/д | 1 | 1 |
| 4.14. Объекты бытового обслуживания | рабочих мест | н/д | 2 | 2 |
| 4.15. Пункт охраны порядка | объект | н/д | 1 | 1 |
| 4.16. Кладбища традиционного захоронения (резерв территории) | га | н/д | 0,5 | 0,48 |
| 5. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Суммарное водопотребление (всего) | тыс. м3 сут. | н.д. | 0,38 | 0,37 |
| в том числе: - на хозяйственно-питьевые цели | тыс. м3 сут. | н. д. | 0,38 | 0,37 |
| 2.Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3 сут. | н.д. | 0,38 | 0,37 |
| 3. Используемые источники водоснабжения |  | подземн. | подземн. | подземн. |
| 4. Водопотребление в среднем на 1 чел. | л/сут. | н. д. | 180 | 185 |
| в том числе на хозяйственно-питьевые цели | л/сут. | н. д. | 180 | 185 |
| Канализация: |  |  |  |  |
| 1. Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. м3 сут. | н. д. | 0,24 | 0,24 |
| в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3 сут. | н. д. | 0,24 | 0,24 |
| 2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3 сут. | н. д. | 0,24 | 0,24 |
| Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 1.Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. час. в год | н.д. | 3,2 | 3,6 |
| 2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт. час | н.д. | 1520 | 1800 |
| 3.Источники покрытия электронагрузок ком. быт. потр : ОАО «Вологдаэнерго» | МВт | н.д. | 0,9 | 0,8 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | МВт | н.д. | 8,5 | 10 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС) | % | - | - | 95 |
| 2. Потребление газа на коммунально-бытовые нужды в т.ч. | млн. м3 /год | - | - | 5,5 |
| 3. Источники подачи газа: | комп. | - | - | ГРС Санинская |
| Связь: |  |  |  |  |
| 1.Охват населения телевизионным вещанием | % от насел. | 98 | 100 | 100 |
| 2. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номер на 100 семей | н.д. | 80 | 100 |
| Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| Очистные сооружения | ед. | н.д. | 12 | 12 |
| 7. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| Твердые бытовые отходы, в том числе: |  |  |  |  |
| общее количество ТБО | тонн/ год | 280 | 2800 | 5600 |
| на 1 человека | тонн/ год | 300 | 3000 | 6000 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | тонн/ год | 5 | 50 | 100 |
| Сумма всех отходов | тонн/ год |  | 5850 | 11700 |
| Размеры земельных участков на 1000т твердых бытовых отходов в год | га |  | 0,12 | 0,23 |
| Усовершенствованные свалки, полигоны ТБО | единиц | 1 | 1 | 1 |

# Footnotes

В соответствии с федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и законом Вологодской области от 24.07.2001 г. №705-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Вологодской области».).

В понятии, употребляемом в Федеральном Законе от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Закон №73-ФЗ 2002 г. и положение по ПЗО, утв. постановлением №315, 2008 г.

Данные об общей площади земель и их современном распределении по категориям приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3. материалов оцифрованной топографической основы.